PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

„NEOPLANTA“ D.O.O.

Industrija mesa Novi Sad

ZA PERIOD OD 2021 – 2024 GOD.

NOSILAC PROJEKTA :  „NEOPLANTA“D.O.O., Industrija mesa Novi Sad

OBJEKAT:                        Pogoni za preradu i konzerviranje mesa

MESTO :        		          Novi Sad

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

2021-2024

Plan izradili:

_______________________

Andrija Ilić – HSE menadžer

_______________________

Tamara Vlaović – HSE koordinator

_______________________

Ilija Kozomora – HSE koordinator

Novi Sad 2021

SADRŽAJ

| PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM |  |
| --- | --- |
| Uvod | 4 |
| Zakonska regulativa | 5 |
| OSNOVNI PODACI O „NEOPLANTA“ D.O.O. | 8 |
| Opis tehnološkog procesa | 10 |
| VRSTE, SASTAV I KOLIČINA OTPADA KOJI NASTAJE U PROCESU RADA POSTROJENJA, O OTPADU ČIJE ISKORIŠĆENJE VRŠI OPERATER TOG POSTROJENJA ILI ČIJE ODLAGANJE VRŠI OPERATER | 13 |
| Komunalni otpad | 13 |
| Industrijski otpad | 13 |
| Opasan otpad | 14 |
| MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U CILJU SMANJENJA PROIZVODNJE OTPADA, POSEBNO OPASNOG OTPADA | 20 |
| POSTUPCI I NAČIN RAZDVAJANJA RAZLIČITIH VRSTA OTPADA, POSEBNO OPASNOG I OTPADA KOJI ĆE SE PONOVO KORISTITI, RADI SMANJENJA KOLIČINE OTPADA ZA ODLAGANJE | 24 |
| NAČIN SKLADIŠTENJA, TRETMANA I ODLAGANJA OTPADA | 27 |
| Vrste i sastav otpada | 27 |
| MERE ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA | 41 |
| MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJA LJUDI | 46 |
| PRILOG | 50 |

UVOD

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja.

Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.

Članom 15. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) propisan je sadržaj plana upravljanja otpadom u postrojenjima za koje se izdaje integrisana dozvola. Plan upravljanja otpadom prilaže se uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole.

Plan upravljanja otpadom ažurira se redovno svake tri godine.

ZAKONSKA REGULATIVA

Metodološki pristup i sadržaj Plana upravljanja otpadom određen je i prilikom izrade plana korišćeni su i sledeći pravni akti:

| Pregled propisa iz oblasti upravljanja otpadom |
| --- |
|  | Ustav Republike Srbije | „Sl. glasnik RS“, br. 98/2006 |
|  | Strategija upravljanja otpadom za period 2019. - 2024. godine | „Sl. glasnik RS”, br. 29/2019 |
|  | Zakon o zaštiti životne sredine | „Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011 i odluka US i 14/2016, 76/2018, i 95/2018-dr.zakon |
|  | Zakon o upravljanju otpadom | „Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon |
|  | Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu | „Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-dr.zakon |
|  | Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje | „Sl. glasnik RS”, br. 7/2020, 79/2021. |
|  | Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada | „Sl. glasnik RS“, br. 56/2010 i 93/2019 |
|  | Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje | „Sl. glasnik RS“, br. 17/2017 |
|  | Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje | „Sl. glasnik RS“, br. 114/2013 |
|  | Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina i za dobijanje energije | „Sl. glasnik RS”, br. 98/2010 |
|  | Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada | „Sl. glasnik RS”, br. 92/2010, 77/2021 |
|  | Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima | „Sl. glasnik RS“, br. 71/2010 |
|  | Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama | „Sl. glasnik RS“ br.104/2009 i 81/2010 |
|  | Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima | „Sl. glasnik RS“, br.86/2010 |
|  | Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade | „Sl. glasnik RS“, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013- dr.pravilnik, 3/2014, 81/2014-dr. pravilnik, 31/2015-dr. pravilnik, 44/2016-de.pravilnik, 43/2017-dr.pravilnik, 45/2018-dr. pravilnik, 67/2018-dr.pravilnik, 95/2018-dr.pravilnik, 77/2021-dr.zakon. |
|  | Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu | „Sl. glasnik RS“, br.97/2010 |
|  | Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda | „Sl. glasnik RS”, br. 99/2010 |
|  | Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom | „Sl. glasnik RS“, br.21/2010, 10/2013 i 44/2018-dr.zakon |
|  | Pravilnik o hemikalijama za koje je proizvođač ili uvoznik dužan da utvrdi kauciju za pojedinačnu ambalažu u koju je smeštena ta hemikalija i o visini kaucije za određenu ambalažu prema vrsti ambalaže ili hemikalije koja je u nju smeštena | „Sl. glasnik RS”, br. 99/2010 |
|  | Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom | „Sl. glasnik RS“, br. 70/2009 |
|  | Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala | „Sl. glasnik RS“, br. 70/2009 |
|  | Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje | „Sl. glasnik RS“, br. 70/2009 |
|  | Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet | „Sl. glasnik RS“, br. 70/2009 |
|  | Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice i lokalne samouprave | „Sl. glasnik RS", br. 14/2020 |
|  | Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada | „Sl. glasnik RS“, br. 38/2018 |
|  | Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada | „Sl. glasnik RS“, br. 96/2009, 23/2019 |
|  | Pravilnik o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja | „Sl. glasnik RS“, br. 70/2009 |

- OSNOVNI PODACI

| Pun naziv preduzeća: | “NEOPLANTA“ D.O.O. Industrija mesa Novi Sad |
| --- | --- |
| Sedište preduzeća: | Primorska 90, Novi Sad |
| Telefon: Fax: | +381 21 487 3888 +381 21 657 2343 |
| Matični broj: | 08142289 |
| Šifra delatnosti: | 1011 – prerada i konzervisanje mesa |
| Granska pripadnost: | Industrija mesa |

Makrolokacija

Predmetni deo grada Novog Sada je severni – tzv.industrijska zona „Sever“, nekoliko desetina metara uz levu obalu kanala Dunav-Tisa-Dunav.

U pitanju je ravničarsko zemljište i u pravcu sever-severoistok se prostiru obradive površine pod njivama. U istom pravcu na udaljenosti od oko 2,5 km vazdušnim putem je međunarodni autoput E-75. Najbliža naseljena mesta/naselja su delovi Novog Sada – Klisa i Slana Bara (istočno), zatim preko kanala DTD je najbliže naselje Sajlovo (južno) i malo dalje se nalazi Rumenka (zapadno). Lokacija fabrike je oko 5-6 km udaljena od centra Novog Sada.

U neposrednoj blizini fabričkog kompleksa u industrijskoj zoni nalaze se fabrike „Koteks“ i „Hins“.

Industrijska zona „Sever“ je povezana drumskom i železničkom mrežom sa okolinom i snabdevena je svim neophodnim infrastrukturnim delovima: vodovod, kanalizacija, el.struja, telefon, gas.

Slika br.1 Makrolokacija “NEOPLANTA“D.O.O. Novi Sad

Mikrolokacija

Objekti „NEOPLANTA“D.O.O. se nalaze u industrijskoj zoni, na katastarskoj parceli br. 2342 k.o. Novi Sad IV i izgrađeni su i funkcionalno opremljeni, pri čemu površina pod objektima iznosi 33241,73 m2, a ukupna površina parcele 160287,30 m2. Parcela je ograđena žičanom ogradom.

U krugu same fabrike se nalazi više manipulativnih platoa za vozila unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta, a sa južne strane parcele su izvedena dva kolska ulaza iz Primorske ulice sa portirnicom i pokretnom kapijom. Na većim saobraćajnicama unutar kompleksa postoje saobraćajni znaci. Iz pravca zapada u fabrički krug dolazi železnička pruga koja je domontirana i ne koristi se. Prostor za odlaganje pojedinih vrsta neopasnog čvrstog otpada se nalazi na betonskoj podlozi, u blizini starog objekta arhive na zapadnoj strani parcele. Administrativni objekti su locirani na severnom i južnom delu parcele (kod glavne portirnice).

Štale (van upotrebe) su povezane mostom za transport stoke sa proizvodnim pogonom. Magacini gotovih proizvoda i ambalaže se nalaze lako dostupni transportnim vozilima od zapadnog kolskog ulaza sa dovoljnom manipulativnom širinom.

Zgrade održavanja i kotlarnice nalaze se sa leve strane puta koji vodi od zapadnog kolskog ulaza, dok se proizvodni pogon, vodna stanica, kompresorska stanica i trafo stanica nalaze sa desne strane.

Kompleks se graniči sa istočne strane sa placom „Hins“-a, sa severne strane (na udaljenosti oko 100m) je nekoliko bespravno naseljenih stambenih objekata, sa južne strane je Primorska ulica i kanal DTD, a sa zapadne je pruga i obradivo zemljište.

Slika br.2 Mikrolokacija “NEOPLANTA“D.O.O. Novi Sad

  - Opis tehnološkog procesa

Barene i kuvane kobasice

Za proizvodnju barenih kobasica sirovine iz Tunela (hladnjače) se usitnjavaju grubo, a zatim fino. Potom se razmeravaju komponente i sve se meša u mešalici, pa tako oformljena masa ide na punjenje i zatvaranje. Kobasice se kače na štapove i kolica i odlaze na toplotnu obradu uz dimljenje. Kobasice se zatim hlade vodom pa vazduhom i odlaze na pakovanje pod vakuumom. Kobasice u primarnoj ambalaži pakuju se zatim na palete i odnose u skladište odakle se ekspeduju do kupaca.

Sadržaj kuvanih kobasica je od usitnjenog mesa, mesnog tkiva, supe i začina, koji se pune u prirodne ili veštačke omotače. Termička obrada se vrši kuvanjem, a ohlađeni proizvodi se čuvaju na hladnom i suvom mestu.

Za proizvodnju kuvanih kobasica komponente se razmere i toplotno obrade u duplikatoru. Zatim se usitnjavaju u kuteru i mikrokuteru, pri čemu se ujedno i mešaju. Zatim se pune u ovitke ili u limenke i zatvaraju i kuvaju u duplikatorima nakon čega se hlade, pakuju na palete i skladište.

Polutrajne kobasice

Za proizvodnju polutrajnih kobasica sirovine (mesno testo, masno tkivo) se usitnjavaju grubo pa fino, a zatim se razmeravaju komponente, obrađuju u kuteru i mikrokuteru i sve se meša u mešalici, pa tako oformljena masa ide na punjenje i zatvaranje. Kobasice se kače na štapove i kolica i odlaze na toplotnu obradu uz dimljenje. Kobasice se zatim hlade vodom pa vazduhom i odlaze na pakovanje pod vakuumom. Kobasice u primarnoj ambalaži pakuju se zatim na palete i odnose u skladište odakle se ekspeduju do kupaca.

Proizvodi od živinskog mesa

Proizvodi od živinskog mesa se sastoje od pilećeg mesa, masnoće i začina. Nadevi ovih proizvoda se pune u prirodne, veštačke omotače ili u limenke. Termički obrađene i ohlađene se čuvaju na hladnom i suvom mestu radi bolje održivosti. Proizvodi od pilećeg mesa prave se kao kuvane i barene kobasice (opisane ranije) i kao konzerve od mesa u komadima.

Dimljeni polutrajni proizvodi i slanine

Ohlađeni komadi svinjskog mesa sa kostima ili kožurom, oblikovano čvrsto masnog tkiva sa ili bez kože se salamure ili sole, zatim se mehanički obrađuju, pa idu na odležavanje. Nakon toga sledi punjenje u mrežicu i šniranje, kačenje na štapove i kolica, tuširanje, merenje, toplotna obrada sa dimljenjem, hlađenje vazduhom, pakovanje pod vakuumom u primarnu ambalažu, zatim slaganje na palete i skladištenje..

Trajne kobasice

U zavisnosti od vrste proizvoda tehnološki postupak proizvodnje traje do 90 dana.

Za proizvodnju trajnih (fermentisanih) kobasica koristi se svinjsko i goveđe meso. Komponente (meso, začini, aditivi i dodaci) se odmeravaju, usitnjavaju na drobilici i vuku, zatim se obrađuju i mešaju. Nakon odležavanja ponovo se mešaju, zatim pune u ovitke, kače na štapove i kolica, cede, a potom sledi dimljenje i fermentacija. Kobasice zatim idu na sušenje, pakuju se u kartonske kutije i skladište.

Trajni suvomesnati proizvodi

Tehnološki proces obuhvata sledeće operacije: izbor anatomskih komada mesa, oblikovanje, suvo salamurenje dodavanjem smeše soli i začina, presovanje, odsoljavanje, ceđenje, hladno dimljenje u pušnici, sušenje i zrenje u komori, stavljanje banderola, pakovanje u kartonske kutije, etiketiranje, vaganje i skladištenje.

Mesne polutrajne prerađevine konzerve od mesa u komadima

Svinjsko ili pileće meso se usitnjava, zatim se salamuri i mehanički obrađuje u mešalici. Zatim se puni u limenke i zatvara. Ako se puni u omotače, kači se na štapove i kolica i idu na toplotnu obradu, hlađenje tuširanjem pa vazduhom, pakovanje na palete i u skladište. Ukoliko se proizvodi pakuju u limenke, nakon zatvaranja sledi pranje i slaganje u korpe, toplotna obrada, hlađenje vazduhom, pakovanje na palete i skladištenje.

Trajne konzerve

Trajne konzerve se proizvode od usitnjenog salamurenog mesa, masnog tkiva, iznutrica, aditiva i začina. Sadržaj se puni u ambalažu (folija i limenka) koja se hermetički zatvara i termički obrađuje na temperaturi sterilizacije. Tehnološki proces obuhvata sledeće operacije: blanširanje komponenata u duplikatoru, dodavanje začina i aditiva i dr.komponenti, usitnjavanje i mešanje u kuteru, fino usitnjavanje u mikrokuteru, mešanje, punjenje u limenke ili alu-folije, zatvaranje, pranje limenki, sterilizacija u autoklavu, hlađenje, slaganje na palete i skladištenje.

Trajna konzerva od ribe

Proizvodi se prave od otkoštenog mesa ribe. Blanširane, uz dodatak rafinisanog semenovog ulja i ostalih ingredijencija pune se u odgovarajuću ambalažu, hermetički zatvaraju i sterilišu. Nakon hlađenja, proizvodi se pakuju i skladište na sobnoj temperaturi.

- VRSTE, SASTAV I KOLIČINA OTPADA KOJI NASTAJE U PROCESU RADA POSTROJENJA, O OTPADU ČIJE ISKORIŠĆENJE VRŠI OPERATER TOG POSTROJENJA ILI ČIJE ODLAGANJE VRŠI OPERATER

  - Komunalni otpad

Komunalni otpad jeste otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva. Komunalni otpad se sakuplja, tretira i odlaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i posebnim propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti.

Zabranjeno je mešati opasan otpad sa komunalnim otpadom. Komunalni otpad koji je već izmešan sa opasnim otpadom razdvaja se ako je to ekonomski isplativo, u protivnom, taj otpad se smatra opasnim.

U pogonima „NEOPLANTA“D.O.O. generiše se komunalni otpad (papir, staklo i otpad iz restorana). Komunalni otpad se razvrstava na izvoru nastanka i to: papir/karton od ostalog komunalnog otpada. Generisana količina komunalnog otpada je promenljiva.

Komunalni otpad odnosi JKP „Čistoća“, sopstvenim vozilom, na gradsku deponiju u Novom Sadu.

  - Industrijski otpad

Industrijski otpad jeste otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

Industrijski otpad nastaje u toku redovnog rada postrojenja, tj. u toku tehnološkog procesa proizvodnje i održavanja. Industrijski otpad u „NEOPLANTA“D.O.O. obuhvata:

| VRSTE OTPADA KOJI SE GENERIŠE U NEOPLANTA D.O.O. Novi Sad |
| --- |
| NEOPASAN OTPAD | Indeksni broj iz kataloga otpada | OPASAN OTPAD* | Indeksni broj iz kataloga otpada |
| Mešani komunalni otpad | 20 03 01 | Infektivni otpad iz laboratorije | 18 02 02* |
| Otpadni papir i karton | 15 01 01/19 12 01 | Električni i elektronski otpad | 20 01 36* |
| Jestiva ulja i masti | 20 01 25 | Otpadna ulja | 13 02 08* |
| Metalni otpad | 17 04 07 | Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu | 20 01 21* |
| Platična ambalaža | 15 01 02 | Opasna ambalaža od hemikalija | 15 01 10* |
| Otpadni muljevi | 19 08 12 | Otpadne baterije i akumulatori | 16 06 01* |
| Otpadne gume | 16 01 03 | Opasan otpad-filteri od ulja | 15 02 02* |
| Otpadni toner za štampanje | 08 03 18 | Opasan otpad-ambalaža od hemikalija iz labratorije | 16 05 06* |
| Otpadni aluminijum | 17 04 02 |  |  |
| Drvena ambalaža | 15 01 03 |  |  |

    - Opasan otpad

Otpad, u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, može biti inertni, neopasan i opasan.

Tretman opasnog otpada ima prioritet u odnosu na tretmane drugog otpada i vrši se samo u postrojenjima koja imaju dozvolu za tretman opasnog otpada.

Prilikom sakupljanja, razvrstavanja, skladištenja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja, opasan otpad se pakuje i obeležava na način koji obezbeđuje sigurnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Opasan otpad se pakuje u posebne kontejnere koji se izrađuju prema karakteristikama opasnog otpada (zapaljiv, eksplozivan, infektivan i dr.) i obeležava. Zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnih otpada ili mešanje opasnog otpada sa neopasnim otpadom, osim pod nadzorom kvalifikovanog lica i u postupku tretmana opasnog otpada. Zabranjeno je odlaganje opasnog otpada bez prethodnog tretmana kojim se značajno smanjuju opasne karakteristike otpada. Zabranjeno je razblaživanje opasnog otpada radi ispuštanja u životnu sredinu.

Opasnim otpadom smatra se 45 kategorija otpada PLUS kategorije otpada koje poseduju jednu ili više opasnih karakterisitka:

- Zapaljivost,

- Oksidirujuća svojstva,

- Otrovnost,

- Infektivnost,

- Korozivnost,

- Ekotoksičnost

Kriterijumi za definisanje opasnog otpada

| Bazelska konvencija | EPA kriterijumi | UNEP kriterijumi |
| --- | --- | --- |
| Zapaljivost, Oksidirujuća svojstva, Otrovnost, Infektivnost, Korozivnost, Ekotoksičnost | Zapaljivost, Korozivnost, Toksičnost Reaktivnost | Otpadi, svi osim radioaktivnih koji na bazi hemijske aktivnosti ili toksičnosti, eksplozivnosti, korozivnosti ili drugih karakteristika prouzrukuju opasnosti i štetnost po zdravlje i životnu sredinu |
| + otpadi definisani aneksom 1 i aneksom 3 | + ambalaža i drugi materijali koji su bili u kontaktu sa opasnim otpadom |  |

Zapaljivost

Zapaljivim otpadom se smatra svaki otpad ili materijal, koji može da prouzrokuje ili intenzivira vatru za vreme upotrebe ili njegovog rukovanja. Otpad se smatra zapaljivim ako spada u jednu od sledećih kategorija:

- sve vrste tečnosti koje su zapaljive na temperaturama nižim od 60°C

- sve čvrste materije koje su u uslovima standardne temperature i pritiska mogu lako da se zapale putem trenja, ili neke spontane hemijske reakcije i procesa, pri čemu je to gorenje konstantno ili se pojačava tokom vremena

- sve vrste zapaljivih gasova

- sva oksidaciona sredstva

Korozivnost

U ovu vrstu otpada spadaju sve jako kisele i jako alkalne hemikalije koje su sposobne da vrše koroziju metala. Otpad se smatra korozivnim ako spada u grupu:

- sve tečnosti sa pH vrednošću manjom ili jednakom 2, odnosno većom ili jednakom 12.5

- sve tečnosti koje imaju sposobnost nagrizanja čelika više od 6,35mm godišnje

Simboli

Reaktivnost

Otpad ima osobinu reaktivnosti, ako je:

- nestabilan u normalnim uslovima,

- burno reaguje sa vodom,

- potencijalno eksplozivan pri kontaktu sa vodom,

- u kontaktu sa vodom generiše toksične gasove, isparenja i dim, čija jedinjenja prelaze dozvoljene koncentracije i predstavljaju potencijalnu opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu

- tokom skladištenja i čuvanja u uslovima sa pH vrednošću između 2 i 12.5 može da generiše toksične gasove, isparenja i dim, čija jedinjenja prelaze dozvoljene koncentracije i predstavljaju potencijalnu opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu

- sklon eksploziji u kontaktu sa toplotom

- u grupi zabranjenih eksploziva ili spada u eksplozivna sredstva klase A ili klase B

Toksičnost

Toksičnost se u okviru EPA definiše uz pomoć TCLP (“Toxicity Characteristic Leachate Procedure”) laboratorijskog testa. Ovim testom meri se kolika koncentracija toksičnih jedinjenja iz otpada može dospeti u površinske i podzemne vode, ukoliko se posmatrani otpad nepravilno tretira. TCLP test bazira se na praćenju jedinjenja u sklopu otpada koja su poznata po toksičnim svojstvima. Tu spadaju pre svega toksični metali, kao što su olovo i živa, organska jedinjenja poput benzola, razne vrste pesticida itd.

Karakteristike otpada koje ga čine opasnim

| Oznaka | Karakteristika |
| --- | --- |
| H1 | Eksplozivan |
|  | supstance i preparati koji mogu eksplodirati pod dejstvom plamena ili koji su više osetljivi na udare ili trenje od dinitrobenzena |
| H2 | Oksidirajući |
|  | Supstance i preparati koji izazivaju visoko egzotermne reakcije u kontaktu sa drugim supstancama, posebno sa zapaljivim supstancama |
| H3 – A | Visoko zapaljiv |
|  | - 0 tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja ispod 21°C uključujući veoma zapaljive tečnosti, ili - 1 supstance i preparati koji se mogu zagrevati i konačno zapaliti u kontaktu sa vazduhom na temperaturi okoline bez bilo kakvog izvora energije, ili - 2 čvrste supstance i preparati koji se mogu lako zapaliti posle kratkog kontakta sa izvorom paljenja i koji nastavljaju da gore ili budu istrošeni nakon uklanjanja izvora paljenja, ili - 3 gasovite supstance i preparati koji su zapaljivi na vazduhu pri normalnom pritisku, ili - 4 supstance i preparati koji u kontaktu sa vodom ili vlažnim vazduhom, razvijaju visoko zapaljive gasove u opasnim količinama |
| H3 - B | Zapaljiv |
|  | Tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja jednaku ili veću od 21°C i manju ili jednaku 55°C |
| H4 | Nadražujući (iritantan) |
|  | Supstance i preparati koji nisu korozivni i koji kroz neposredan, odložen ili ponovljen kontakt sakožom ili sluzokožom, mogu prouzrokovati zapaljenje |
| H5 | Štetan (opasan) |
|  | Supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ograničene rizikepo zdravlje |
| H6 | Otrovan |
|  | Supstance i preparati (uključujući veoma toksične supstance i preparate) koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ozbiljne, akutne ili hronične rizike pozdravlje, i čak smrt |
| H7 | Karcinogen |
|  | Supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati rak ili njegov porast |
| H8 | Korozivan |
|  | Supstance i preparati koji mogu uništiti živo tkivo pri kontaktu |
| H9 | Infektivan |
|  | Supstance i preparati koje sadrže mikroorganizme ili njihove toksine, koji su poznati ili se sumnja da izazivaju oboljenje kod čoveka ili drugih živih organizama |
| H10 | Toksičan za reprodukciju (teratogen) |
|  | Supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nenasledne urođene nepravilnosti ili njihov porast |
| H11 | Mutagen |
|  | Supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nasledne genetske nedostatke ili njihov porast |
| H12 | Otpad koji oslobađa toksične ili veoma toksične gasove u kontaktu sa vodom, vazduhom ili kiselinom |
| H13 | Izaziva preosetljivost |
|  | Supstance i preparati koji, ako se udišu ili ako prodiru kroz kožu, imaju sposobnost izazivanja reakcije preosetljivosti, tako da se daljim izlaganjem proizvode |
| H14 | Ekotoksičan |
|  | Otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odložene rizike za jedan ili više sektora životnesredine |
| H15 | Otpad koji ima svojstvo da na bilo koji način, nakon odlaganja, proizvodi druge supstance, npr. izluževine, koje poseduju bilo koju navedenu karakteristiku (H1-H14) |

Dokument o kretanju otpada

Kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada koji popunjava proizvođač, odnosno vlasnik i svako ko preuzima otpad (neopasan i opasan). Dokument o kretanju otpada u „NEOPLANTA“ D.O.O. je uveden i obuhvata sve vrste otpada koji su u ovom Planu navedeni.

Obrasci koji treba da se popunjavaju za opasan i za neopasan otpad se nalaze u prilogu ovog Plana.

Izveštaj o ispitivanju sastava i karakterizacija otpada

U „NEOPLANTA“D.O.O. je vršeno ispitivanje sastava otpada i karakterizacije otpada za sve vrste opasnog otpada.

Ispitivanje i karakterizacija otpada se obavezno vrši ukoliko je otpad klasifikovan kao opasan, odnosno poseduje neke od opasnih karakteristika.

O otpadnim uljima

Otpadna ulja su sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje-voda i emulzije.

Zabranjeno je:

- ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode i u kanalizaciju;

- odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja;

- mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili halogenim materijama i sa materijama koje nisu otpadna ulja, ili mešanje sa opasnim otpadom;

- svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagađuje vazduh u koncentracijama iznad propisanih graničnih vrednosti.

Dozvoljeno je:

- mešanje samo otpadnih ulja prve i druge kategorije prema članu 19. Uredbe o otpadnim uljima koja se predaje ovlašćenom sakupljaču za transport na termičku obradu.

Upravljanje otpadnim uljima je skup mera koje obuhvataju sakupljanje otpadnih ulja radi tretmana ili nekog drugog načina konačnog odlaganja kada ih nije moguće ponovno upotrebljavati.

Proizvođač otpadnog ulja, u zavisnosti od količine otpadnog ulja koju godišnje proizvede, dužan je da obezbedi prijemno mesto do predaje radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.

Vlasnici otpadnih ulja koji nisu proizvođači otpadnog ulja dužni su da otpadno ulje predaju licu koje vrši sakupljanje i tretman.

Pravo obavljanja delatnosti sakupljanja i upravljanja otpadnim uljima stiče se dobijanjem dozvole koja se pribavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje postupanje sa otpadnim materijama i procena uticaja na životnu sredinu.

Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana i podatke o tome dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Prednost u ponovnom iskorišćenju otpadnih ulja ima tretman kojim se obezbeđuje ponovna upotreba otpadnog ulja.

Termička obrada otpadnih ulja, odnosno upotreba otpadnih ulja kao goriva mora se obavljati u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

U slučaju da se otpadna ulja ne recikliraju vrši se njihovo konačno odlaganje.

Posude za sakupljanje otpadnog mazivnog ulja i otpadnog jestivog ulja moraju biti nepropusne i zatvorene i moraju nositi propisanu oznaku indeksnog broja otpadnog ulja, a otpadna mazivna ulja moraju nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja.

Mazivna ulja

Mazivna ulja u smislu upravljanja otpadnim mazivnim uljima podeljena su prema tarifnim oznakama iz Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18-dr.zakon i 91/19) i Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2008. godinu („Služneni glasnik RS”, br. 112/07 i 9/08 – ispravka).

Pod mazivna ulja ne svrstavaju se mazivna ulja i tečnosti i njima srodni proizvodi koji su biljnog ili životinjskog porekla i čija je razgradljivost sastavnih delova i dodataka najmanje 60% što se dokazuje odgovarajućim certifikatom ili analizom akreditovane laboratorije za analizu svojstava ulja biljnog ili životinjskog porekla.

Prema stepenu nečistoća, otpadna mazivna ulja se razvrstavaju u četiri kategorije:

- Prva kategorija obuhvata otpadna ulja mineralnog porekla sa sadržajem halogena ispod 0,2 % i ukupnim PCB i PCT ispod 20 mg/kg. Ova ulja mogu se obraditi i ponovo koristiti za proizvodnju ulja.

- Druga kategorija obuhvata otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porekla sa sadržajem halogena iznad 0,2 % i ispod 0,5 % i ukupnim PCB i PCT iznad 20 mg/kg i ispod 30 mg/kg. Ova ulja mogu se koristiti kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u proizvodnji cementa.

- Treća kategorija obuhvata otpadna ulja nepoznatog porekla i sva druga otpadna ulja sa sadržajem halogena iznad 0,5%, ukupnim PCB i PCT iznad 30 mg/kg i temperaturom paljenja ispod 550(C. Ova ulja moraju se spaljivati u pećima za spaljivanje opasnog otpada minimalne efikasnosti 99,99 %.

- Četvrta kategorija obuhvata poliglikole/oliglikole, otpadna ulja na bazi poliglikola/oliglikola koja se ne mešaju sa ostalim uljima prve i druge kategorije i u postupku odstranjivanja moraju se sakupljati i reciklirati ili odlagati odvojeno.

Istrošene baterije i akumulatori

Zabranjen je promet baterija i akumulatora koji sadrže više od 0,0005% masenih žive, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Izuzetno može biti dozvoljen promet dugmastih baterija i baterija koje se sastoje od kombinacija dugmastih baterija sa sadržajem ne većim od 2% masenih žive.

Zabranjen je promet prenosivih baterija i akumulatora, uključujući one koji su ugrađeni u uređaje, koji sadrže više od 0,002% masenih kadmijuma, osim onih koje se koriste u sigurnosnim i alarmnim sistemima, medicinskoj opremi ili bežičnim električnim alatima.

Proizvođač opreme sa ugrađenim baterijama i akumulatorima dužan je da obezbedi njihovu ugradnju u uređaj tako da korisnik posle njihove upotrebe može lako da ih odvoji i dužan je da ih obeležava koristeći oznake koje sadrže uputstva i upozorenja za odvojeno sakupljanje, sadržaj teških metala, mogućnost recikliranja ili odlaganja i dr.

Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora dužan je da vodi i čuva evidenciju o količini proizvedenih ili uvezenih proizvoda.

Vlasnik istrošenih baterija i akumulatora, osim domaćinstava, dužan je da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.

Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman istrošenih baterija i akumulatora mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o istrošenim baterijama i akumulatorima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana i podatke o tome dostavlja Agenciji.

- MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U CILJU SMANJENJA PROIZVODNJE OTPADA, POSEBNO OPASNOG OTPADA

U procesu upravljanja bilo kojom vrstom otpada na vrhu hijerarhija akcija jeste smanjenje nastajanja otpada. Otpad se može posmatrati kao opterećenje i iskazivati finansijski kroz troškove. Od momenta nastanka pa sve do konačnog odlaganja otpada, sve opcije upravljanja zahtevaju određenu količinu, između ostalih, i finansijskih sredstava. Dobro upravljanje otpadom može samo da smanji troškove, dok su primeri benefitnog rešavanja problema izuzetno retki.

Nakon neizbežne produkcije opasnog otpada, neophodno je preduzimati akcije sa ciljem da se što više smanji količina opasnog otpada ili da se smanji njegova „opasnost“ odnosno mogućnost ostvarivanja negativnog uticaja. Smanjivanje količine opasnog otpada kojim će se dalje upravljati i koji će se na kraju deponovati, najbolje je realizovati reciklažom, odnosno tehnologijama ponovne upotrebe. Na taj način smanjili bi se, na jednoj strani troškovi dalje obrade opasnog otpada u smislu njegovog tretmana i deponovanja, a sa druge strane smanjili bi se troškovi sirovina.

Nakon iscrpljenih mogućnosti smanjenja količine otpada, bez posebnih tremana, pristupa se različitim vrstama tretmana opasnog otpada sa ciljem da se:

- Smanji količina opasnog otpada koji će se deponovati (npr. insineracijom otpada moguće je smanjiti zapreminu otpada i preko 80%)

- Smanji opasnost otpada različitim fizičko hemijskim rekacijama (npr, razblaživanje jake kiseline, neutralizacija jake baze pomoću kiseline...)

Deponovanje neizbežno preostalog otpada predstavlja poslednji korak u hijerarhiji upravljanja otpadom. Iako je najnepovoljniji trenutno je i najzastupljeniji, zbog svoje relativne jednostvnosti i nižih troškova. Pravila deponovanja opsanog otpada donekle se razlikuju od deponovanja komunalnog otpada.

Koncept hijerarhije upravljanja otpadom ukazuje da je najefektivnije rešenje za životnu sredinu smanjenje stvaranja otpada. Međutim, tamo gde dalje smanjenje nije praktično primenljivo, proizvodi i materijali mogu biti iskorišćeni ponovo, bilo za istu ili drugu namenu. Ukoliko ta mogućnost ne postoji, otpad se dalje može iskoristiti kroz reciklažu ili kompostiranje, ili kroz dobijanje energije. Samo ako ni jedna od prethodnih opcija ne daje odgovarajuće rešenje otpad treba odložiti na deponiju.

Smanjenje otpada na izvoru

Za razliku od drugih opcija u hijerarhiji upravljanja otpadom, redukcija otpada nije opcija koja se može odabrati u nedostatku drugih. O redukciji se mora razmišljati svaki put kada se donosi odluka o korišćenju resursa. Redukcija mora biti osmišljena u fazi projektovanja, preko izrade, pakovanja, do transporta i plasmana proizvoda. Potrošači takođe treba da aktivno učestvuju u redukciji otpada kupovinom proizvoda sa manje ambalaže. Vlada treba da bude nosilac politike redukcije otpada.

#### Ponovna upotreba

#### Neki proizvodi su specifično dizajnirani da budu korišćeni više puta. Uvođenjem propisa o ambalaži u EU, postoji podsticaj proizvođačima da razmotre primenu ambalaže za višestruku upotrebu. U drugim slučajevima, proizvodi se mogu preraditi za iste ili slične namene. Postoje dobri razlozi za ponovno korišćenje proizvoda:

#### Smanjenje troškova za proizvođače i potrošače

#### Uštede u energiji i sirovinama

#### Smanjenje troškova odlaganja.

#### Veoma je važan broj ponovnih upotreba, odnosno ocena životnog ciklusa proizvoda.

#### Reciklaža

Praktično je nemoguće dati decidan odgovor na pitanje da li je reciklaža značajnija u domenu industrijskog ili komunalnog otpada, budući da se, i u jednom i u drugom slučaju ostvaruju izuzetno značajni tehnički, ekološki i ekonomski efekti. Svakako najznačajniji od njih su: drastično smanjenje količina industrijskog i komunalnog otpada koji se moraju odložiti na sanitarne deponije, čime se vek korišćenja deponija produžava i značajno usporava proces iscrpljivanja prirodnih resursa i emisije iz deponija.

Važni uslovi koji utiču na odluku o iskorišćavanju ili odlaganju otpada su:

- povećani zahtevi za ekološki bezbednim uklanjanjem otpada, što ima za posledicu veće troškove odlaganja

- primena principa naplate stvarnih troškova odlaganja otpada zagađivaču, proizvodjaču otpada

- razvoj novih proizvodnih tehnologija i postupaka korišćenja otpadaka

- ispitivanje tržišta za plasman reciklabilnih proizvoda.

Razlozi za potrebu povećanog iskorišćavanja otpada su višestruki:

- saznanje o ograničenim prirodnim resursima i potrebi racionalnog korišćenja onoga čime se raspolaže

- propisi o zaštiti životne sredine definišu strožije uslove za odlaganje otpada, pa je neophodno da se reciklažom smanji obim otpada koji se odlaže na deponiju

- teškoće pri obezbeđenju lokacija za nove deponije ukazuju na reciklažu kao jednu od mogućnosti smanjivanja potreba za novim deponijama.

# Mere za smanjenje otpada

- Korišćenje materijala veće čistoće

- Upotreba materijala sa dužim vekom trajanja

- Upotreba manje toksičnih sirovina

- Upotrba nekorodirajućih materijala

- Prelaz sa pojedinačnih šarži na kontinuirane procese

- Poboljšanje inspekcije i održavanja opreme

- Osposobljavanje operatera

- Poboljšanje kontrole nadzorom

# Poboljšanje praćenja materijala i inventarske kontrole

- izbegavanje prekomerne nabavke sirovina i/ili materijala (naročito onih sa kraćim vekom trajanja)

- inspekcija pošiljki pre prihvatanja (sirovine, pomoćni materijali)

- vršenje čestih provera inventara (radi kontrole rokova upotrebe, izdvajanja lomova i oštećenja)

- precizno etiketiranje svih kontejnera (radi sprečavanja pojave nepoznatih pakovanja koja se moraju uništiti)

- Osigurati da se materijali sa ograničenim trajanjem iskoriste pre njegovog isteka

- Instaliranje kompjuterske kontrole inventara tamo gde je to moguće

# Prevencija i smanjenje stvaranja otpada

- smanjenje količina komunalnog otpada za odlaganje u uslovima očekivanog porasta potrošnje;

- ponovna upotreba i reciklaža pojedinih vrsta razvojenog komunalnog otpada;

- stabilizacija količine industrijskog i opasnog otpada imajući u vidu očekivani porast proizvodnje;

# Ponovna upotreba i reciklaža

- postepeno uvođenje sistema razdvojenog sakupljanja otpada;

- povećanje tipova otpada sakupljenih u cilju efikasnije reciklaže i ponovne upotrebe;

- unapređenje sistema za sakupljanje otpadnih ulja i njihovu reciklažu;

- reciklaža i ponovna upotreba otpadnih ulja u cilju ponovne upotrebe ili za dalju prodaju.

- reciklaža građevinskog otpada u slučaju rekonstrukcije i/ili gradnje;

- iskorišćenje otpada sa organskim materijama, za pravljenje komposta, i drugih organskih đubriva (otpad iz sitema za prečišćavanje otpadnih voda);

- ponovna upotreba i reciklaža posebno sortiranih i razdvojenih metalnih otpada za  proizvodnju čistih metala;

- reciklaža i ponovna upotreba ambalažnog otpada

- reciklaža i ponovna upotreba otpadnog papira;

- reciklaža i ponovna upotreba otpada od gume;

- reciklaža istrošenih akumulatorskih baterija;

- ponovna upotreba drvenih paleta nakon popravke istih.

# Poboljšanje organizacije sakupljanja i transporta

- organizovano sakupljanje i razdvajanje otpada na mestu nastanka

- edukacija operatera na mestima gde se otpad stvara

- pisana uputstva o načinu razdvajanja i transporta otpada

- interni nadzor nad operaterima koji stvaraju/razdvajaju pojedine vrste otpada

- POSTUPCI I NAČIN RAZDVAJANJA RAZLIČITIH VRSTA OTPADA, POSEBNO OPASNOG I OTPADA KOJI ĆE SE PONOVO KORISTITI, RADI SMANJENJA KOLIČINE OTPADA ZA ODLAGANJE

Osnovni cilj svakog razdvajanja otpada je da se na prvom mestu smanji zapremina otpada sa kojom se upravlja i spreči mogućnost mešanja različitih vrsta otpada, a pogotovo opasnog i neopasnog otpada.

Druga korist je eventualna mogućnost ponovnog iskorišćenja ili reciklaže otpada čime se pored smanjenja količine otpada koja će se odložiti, utiče i na smanjenje upotrebe često ograničenih sirovina.

Postoji veliki broj različitih načina razdvajanja, međutim njihova ograničenja su često vezana za različite vrste, količine i tipove otpada.

Razdvajanje otpada u “NEOPLANTA“D.O.O. vrši se na mestu nastanka otpada. Pri postupku razdvajanja otpada posebno se vodi računa da ne dođe do mešanja opasnog i neopasnog otpada, a naročito da ne dođe do mešanja opasnog otpada sa komunalnim otpadom.

Procedura načina razdvajanja otpada prvenstveno zavisi od vrste otpada (opasan/neopasan) i agregatnog stanja (tečno/čvrsto). Razdvajanje otpada vrše lica koja su osposobljena za obavljanje upravljanja otpadom i opremljena odgovarajućim ličnim zaštititnim sredstvima.

Postupak razdvajanja obuhvata i evidentiranje svih novonastalih količina otpada.

Komunalni otpad

Komunalni otpad se ne razdvaja posebno, već se kao takav zbirno odlaže u korpe za otpatke i vreće pa u komunalne kontejnere koji se odvoze od strane komunalnog preduzeća. Kontejneri se nalaze na nekoliko mesta u krugu fabrike.

Industrijski otpad

Razdvajanje industrijskog otpada obuhvata:

- Otpadna ulja se od drugih materijala razdvajaju na mestu nastanka i to na način da se

u metalnu burad zapremine 200 litara iz kojih je prethodno ispražnjeno novo ulje. Ova ulja se takođe ne mešaju sa drugim vrstama materijala i otpada pa nema potrebe za dodatnim razdvajanjem.

- Metalni otpad koji nastaje u slučajevima rekonstrukcije objekata ili zamene delova na opremi i/ili vozilima se razdvaja na mestu nastanka. Ukoliko nastali metalni otpad nema poznat sastav, onda se sakuplja kao mešoviti metalni otpad i kao takav se odnosi, dok se metali poznatog sastava (aluminijum, čelik/prohrom/gvožđe) razdvajaju ručno ili mašinski (sečenjem, rezanjem) i kao takvi razdvojeni se odlažu na za to određena mesta (boksove).

- Ambalažni otpad

  - Ambalaža sa ostacima opasnih materija nastaje nakon iskorišćenja hemikalija (kiseline, baze, dezinfekciona sredstva i sl). Prazna, ali kontaminirana ambalaža nastaje u proizvodnim pogonima i kao takva se odlaže u magacin hemijskih sredstava. Nakon potrošnje hemikalija, nikakve druge materije se ne sipaju u tu ambalažu, pa nije potrebno ni dodatno razdvajanje.

  - Drveni otpad – otpadne palete nastaju isključivo u slučaju oštećenja paleta tokom manipulacije (utovar, istovar i transport robe). Ovaj otpad, ukoliko nije moguća popravka palete, obzirom na njegovu neopasnost se odlaže na za to određeno mesto. Ne zahteva se dodatno razdvajanje od drugih vrsta materijala.

  - Papirna i kartonska ambalaža nastaju u procesu prijema sirovina, otpreme robe. To su kartonske kutije različitih oblika, veličina, boja, svojstava koje se nakon pražnjenja sve „rasklapaju“ i odlažu u rešetkaste kontejnere („kaveze“). Ukoliko je došlo do mešanja kartona sa nekim drugim materijalom na mestu nastanka, vrši se ručno razdvajanje ukoliko je to moguće ili tretiranje cele mase prema svojstvima opasnije materije.

- Otpad životinjskog porekla koji se pojavljuje u procesu fizičke obrade životinjskog mesa, obuhvata organske otpade svrstane u  kategorije III kategoriju.

Kada je u pitanju mešanje otpada životinjskog porekla sa drugim vrstama otpada, zaključuje se da do mešanja ne dolazi jer su mesta privremenog odlaganja otpada i posude (kontejneri) isključivo za te svrhe pa naknadna razdvajanja nisu potrebna u redovnom radu. U slučaju akcidentnog mešanja ovog otpada sa drugim, razdvajanje bi se vršilo isključivo ručno ili uz pomoć auto-viljuškara u zavisnosti od prirode situacije i uz poštovanje pravila za bezbedan i zdrav rad (lična zaštitna sredstva, osposobljenost za rukovanje viljuškarom i dr). Ukoliko je ovaj otpad pomešan sa nekom opasnom materijom i/ili opasnim otpadom, razdvaja se ako je to moguće i isplativo, a ako nije tretira se kao opasan otpad.

- NAČIN SKLADIŠTENJA, TRETMANA I ODLAGANJA OTPADA

U „NEOPLANTA“ D.O.O. Novi Sad upravljanje otpadom definisano je odgovarajućim važećim procedurama i uputstvima (Upravljanje otpadom – PR 044-00).

- otpad od životinjskog tkiva - nastao prilikom proizvodnje mesa i proizvoda od mesa se prikuplja odvojeno od ostalih vrsta otpada. U proizvodnom pogonu se odlaže u  posebno označenim sudovima i to:

Ovaj otpad se sakuplja u namenskim posudama (lodne, kuter kolica i sl.) koje se isključivo koriste za namenu sakupljanja ovog otpada i za drugo ne smeju biti korišćene. Nakon završetka rada sakupljena količina se iznosi izvan proizvodnih pogona i odlaže u namenske kontejnere gde se najduže zadržava do 24 časa, pre odnošenja. Otpad se predaje firmi ovlašćenoj od strane Ministarstva za preuzimanje ove vrste otpada. Potvrdom koja se popunjava prilikom primopredaje se garantuje da se sva kontaminirana količina zbrinula na zakonski propisan način što se potvrđuje overenom potvrdom od strane preuzimaca ovog otpada.

Svaku isporuku otpada životinjskog porekla prati Potvrda o isporuci sporednih proizvoda životinjskog porekla. Veterinarska inspekcija nadgleda i kontroliše Evidenciju o količini otpadaka životinjskog porekla.

Otpad nastao prilikom redovnog servisiranja motornih vozila, zbrinjava NELT grupa (u čijem sastavu posluje i Neoplanta doo) preko ovlašćenih operatera sa kojima imaju ugovore. Neoplanta doo nema svoj servis za motorna vozila, već se to obavlja u servisima NELT grupe. Otpadi koji nastaju ovom prilikom su: Otpadna ulja 13 02 08*, Olovne baterije 16 06 01*, Filteri od ulja, nauljene krpe – 16 01 07* i 15 02 02*.

## 5.1. Vrste, sastav i količine otpada

Mešani komunalni otpad

Komunalni otpad se sakuplja, tretira i odlaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i posebnim propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti.

Zabranjeno je mešati opasan otpad sa komunalnim otpadom. Komunalni otpad koji je već izmešan sa opasnim otpadom razdvaja se ako je to ekonomski isplativo, u protivnom, taj otpad se smatra opasnim.

U Neoplanti u svim radnim prostorima generiše se  komunalni otpad (tabela 5). Nastaje u uglavnom u prostorijama u kojima se obavlja ishrana zaposlenih na svim lokacijama, u prostorijama za odmor, u proizvodnim objektima, u radionicama i administrativnim prostorijama. Primarno se sakuplja u plastičnim kantama ili vrećama i odlaže u kontejnere/kante za komunalni otpad.  Lokacije kontejnera/kanti su u neposrednoj blizini prostorija u kojima ovaj otpad nastaje. Komunalni otpad odnosi JKP "Gradska Čistoća" Novi Sad  koja vrši pružanje komunalnih usluga na teritoriji grada Novog Sada. Ovaj otpad odlaže na lokalnoj deponiji komunalnog otpada.

Tabela 5. Mešani komunalni otpad

|  | Mešani komunalni otpad |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 20 03 01 |
|  | Procenjena mesečna količina | 20000 kg |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Radne prostorije |
|  | Način sakupljanja | Plastične kante/vreće |
|  | Način privremenog odlaganja | Preskontejner 32 m3 |

Odgovornost za kontrolu sakupljanja i skladištenja komunalnog otpada, koja se vrši kontinuirano ima Služba za HSE (Health Safety Environment).

Otpadne toner kasete

Otpadne toner kasete su otpad koji nastaje prilikom zamene toner kertridža iz laserskih i ink-jet štampača. Nakon zamene toner kasete se privremeno odlažu i predaju operateru koji vrši tretman ovog otpada. Nastaju u proizvodnim i administrativnim prostorijama (prikazano u tabeli 6.).

Otpadne toner kasete se recikliraju, po sistemu „pune za prazne“. Sakupljanje, transport i tretman toner kaseta vrši ovlašćena firma.

Tabela 6. Otpadne toner kasete

|  | Otpadne toner kasete |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 08 03 18 |
|  | Procenjena mesečna količina | 2-5 kg |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Administrativne i radne prostorije |
|  | Način sakupljanja | Kartonske kutije |
|  | Način privremenog odlaganja | Kartonske kutije |

Otpadni papir i karton

Otpadni papir i karton se stvara u svim radnim prostorima. U proizvodnim prostorima generiše se veća količina kartona (kartonska ambalaža) dok u administrativnim prostorijama nastaje veća količina papira. Papir se sakuplja u plastične kante koje se po potrebi prazne u metalni kontejner za papir i karton. Ove plastične kante, različite zapremine se nalaze u svim prostorijama. Kante su obeležene natpisom „otpadni papir i karton“. Karton (kartonska ambalaža) se sakuplja i balira na presi radi lakšeg čuvanja do zbrinjavanja. Vreme privremenog odlaganja zavisi od brzine punjenja kontejnera. Kontejnere prazni ovlašćena ustanova koja vrši poslove sakupljanja i transporta ove vrste otpada. Ova vrsta otpada ima komercijalnu vrednost, (tabela 7.).

Tabela 7. Otpadni papir i karton

|  | Otpadni papir i karton |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 15 01 01/19 12 01/20 01 01 |
|  | Procenjena mesečna količina | 7 t |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Radne i administrativne prostorije |
|  | Način sakupljanja | Kante/Metalni kontejneri |
|  | Način privremenog odlaganja | Metalni kontejneri |

Električni i elektronski otpad

Pod električni i elektronski otpad podrazumeva se:

- otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u upotrebi (industriji, obrtu i slično).

- EE otpad iz domaćinstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim delatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva.

Generiše se pri zameni elektronskih/električnih uređaja ili aparata. Ovaj otpad se odlaže u kartonske kutije (manji električni /elektronski uređaji) u koje se skladišti do momenta odnošenja na dalji tretman od strane ovlašćenog opretera (Tabela 8.). Veći uređaji se stavljaju na drvene palete i privremeno odlažu do momenta odnošenja na dalji tretman.

Obzirom da se radi o potencijano opasnom otpadu, neophodno je izvršiti karakterizaciju otpada. Karakterizaciju može vršiti samo ovlašćena laboratorija. Karakterizaciju za ovu vrstu otpada može obezbediti i sam operater koji vrši sakupljanje. Ukoliko se radi o opasnom otpadu svaka isporuka ovog otpada mora biti najavljena Agenciji za zaštitu životne sredine i mora je pratiti odgovarajući dokument o kretanju opasnog otpada koji mora biti potpisan i overen. Najava Agenciji vrši se 48 sati pre odnošenja otpada preko aplikacije na sajtu Agencije.

Privremeno skladište ove vrste otpada (u slučaju da se radi o opasnom otpadu) mora biti propisno obeleženo, ograđeno (ili u zatvorenom prostoru) i pod ključem.

Tabela 8. Odbačena električna i elektronska oprema

|  | Odbačena električna i elektronska oprema |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 20 01 36* |
|  | Procenjena mesečna količina | Nije do sada još generisan |
|  | Karakter otpada | Opasan |
|  | Mesto nastanka otpada | Proizvodne i radne prostorije |
|  | Način sakupljanja | Kartonske kutije/drvene palete |
|  | Način privremenog odlaganja | Kartonske kutije/drvene palete |

EE otpad se generiše u proizvodnim pogonima prilikom zamene na mašnama i uređejima, u administrativnim prostorijama prilikom zamene računara i prateće računarske opreme (štampači, skeneri i sl.), telefona, kopir aparata fakseva i sl. U radionicama održavanja prilikom zamene delova mašina koje su na remontu/popravci.

Otpadne fluorescentne cevi i sijalice

Otpadne fluorescentne cevi i sijalice spadaju u grupu opasnog otpada koji se generiše u svim radnim prostorima u kojima su postavljene, prikazano je u tabeli 9. Nastaje prilikom zamene dotrajanih/pokvarenih cevi i sijalice. Nakon zamene (ispravne/neispravne) one se skupljaju (vrlo pažljivo da ne dođe do njihovog lomljenja) i privremeno odlažu u obeležene kartonske kutije. Zamenu cevi i sijalica vrše zaposleni u službi održavanja. Otpadne fluorescentne cevi i sijalice se odnose u obeležen metalni kontejner za privremeno skladištenje fluorescentnih cevi i sijalica. Obzirom da se radi o opasnom otpadu, karakterizacija je obavezna, a može je obezbediti i ovlašćeni operater koji preuzima otpad na skladištenje ili tretman. Kao i u slučaju električnog i elektronskog otpada odnošenje/transport ovog otpada mora biti najavljeno Agenciji za zaštitu životne sredine. Otpad se može predati samo ovlašćenom operateru.

Tabela 9. Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu

|  | Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 20 01 21* |
|  | Procenjena mesečna količina | 1 kg |
|  | Karakter otpada | Opasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Sve radne prostorije |
|  | Način sakupljanja | Kartonske kutije |
|  | Način privremenog odlaganja | Kartonske kutije |

Metalni otpad

Metalni otpad u Neoplanti se generiše pri svakodnevnom radu prilikom, zamene metalnih delova, sklopova, cevovoda i sl. Nastaje radom službe održavanja, tabela 10.

Metalni otpad se karakteriše kao neopasan otpad. Nakon nastanka (prilikom zamene metalnih delova), ovaj otpad se odnosi do lokacije na kojoj se vrši privremeno skladištenje (betonski plato u krugu fabrike). Otpad se u privremenom skladištu (na otvorenom) odlaže do momenta odnošenja na dalji tretman. Ovaj otpad ima komercijalnu vrednost, predaje se ovlašćenim operaterima. O uskladištenim količinama se vodi dnevna evidencija a svako odnošenje od strane operatera prati dokument o kretanju otpada.

Metalni otpad se razdvaja na mestu nastanka prema vrsti (posebno prohrom, aluminijum, bakar, gvožđe i sl).

Tabela 10. Metalni otpad

|  | Metalni otpad Indeksni broj otpada |
| --- | --- |
|  | Prohrom Aluminijum bakar, bronza, mesing gvožđe i čelik mešani metali | 20 01 40 17 04 02 17 04 01 17 04 05 17 04 07 |
|  | Procenjena mesečna količina | 0,5-1 t |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Radionice, radni prostori |
|  | Način sakupljanja | Otvoreno skladište |
|  | Način privremenog odlaganja | Otvoreno skladište/tvrda podloga |

Otpadna plasična ambalaža

Otpadna plastična ambalaža (tabela 11.), otpad koji je karekterisan kao neopasan otpad.

U ovu grupu otpada spada:

- PET ambalaža

- Plastični kanisteri

- Plastične palete

- Plastični nosači klipsi

Ovaj otpad se nakon zamene odnosi na privremeno skladištenje do momenta odnošenja na dalji tretman. U poslednje tri godine nije realizovano odnošenje jer ambalažu kontaminiranu ostacima hrane masnoćom i uljem operateri ne žele da preuzmu pa kao takva predstavlja problem za dalji tretman.

Tabela 11. Otpadna plastična ambalaža

|  | Otpadna plastična ambalaža |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 15 01 02 |
|  | Procenjena mesečna količina | Nije bilo realizacije u poslednje tri godine. |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Svi sektori |
|  | Način sakupljanja | Žičani metalni kontejner |
|  | Način privremenog odlaganja | Otvoreno skladište/tvrda podloga/ Žičani metalni kontejner |

Opasna ambalaža od hemikalija

Ambalaža komtaminirana opasnim supstancama, prikazano u tabeli 12. (opasan otpad) se skladišti na lokaciji na kojoj nastaje. Skladište u kome se privremeno skladišti ovaj opasni ambalažni otpad mora biti pokriveno (nadsteršnica), propisno obeleženo, ograđeno i pod ključem. Pristup ovoj vrsti opasnog otpada mogu imati samo ovlašćena i osposobljena lica za upravljanje otpadom. Podloga na kojoj se skladišti mora biti od tvrdog materijala, a sam otpad mora biti uredno složen ili uskadišten u posebne kontejnere.

Opasan ambalažni otpad se privremeno skladišti do momenta odnošenja na dalji tretman. Maksimalno vreme privremenog odlaganja na lokaciji je 12 meseci od momenta uskladištenja.

Opasna ambalaža od hemikalija se sastoji od:

- Plastična/PVC ambalaža od hemikalija za industrijsku higijenu

Nastaje u proizvodnim pogonima prilikom obavljanja čiščenja proizvodnih pogona i opreme. Sakuplja se u pogonima i odlaže u žičani kontejner i prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu zbrinjava dobavljač.

- Staklena/plastična/PVC ambalaža laboratorijskih hemikalija

Generiše se u prostorijama laboratorije i privremeno odlaže u poseban orman za skladištenje i prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu zbrinjava dobavljač.

Neoplanta hemikalije kupuje na domaćem tržištu, pa u skladu sa tim a prema članu 18. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu istu besplatno predaje dobavljačima hemikalija od kojih su hemikalije kupljene.

Ambalaža se predaje dobavljačima po sistemu „puna ambalaža za praznu ambalažu“.

Tabela 12. Opasna ambalaža od hemikalija

|  | Amblaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supsancama |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 15 01 10* |
|  | Procenjena mesečna količina | 200 kg |
|  | Karakter otpada | Opasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Proizvodni pogon/transport/laboratorija |
|  | Način sakupljanja | Metalni žičani kontejner |
|  | Način privremenog odlaganja | Metalni žičani kontejner Plastična/metalna/PVC originalna ambalaža/palete |

Otpadna ulja

Predstavljaju otpad koji nastaje u toku svakodnevnog rada, prilikom zamene ulja u mašinama/uređajima ili prilikom podmazivanja istih. Imaju karakter opasnog otpada i sa takvim otpadom se postupa na isti način kao što je prethodno opisano za ostale vrste opasnog otpada.

Kanisteri/burići se prazne u metalnu burad zapremine 200l i čuvaju se u posebnim zatvorenim tankvanama. Po potrebi prazni (najmanje jednom godišnje) od strane ovlašćene ustanove. Obzirom da se radi o opasnom otpadu pre transporta otpada na drugu lokaciju neophodna je najava Agenciji za zaštitu životne sredine kao i za ostale vrste opasnog otpada.

Tabela 13. Otpadna ulja

|  | Otpadna ulja |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 13 02 08* |
|  | Procenjena mesečna količina | 50 l |
|  | Karakter otpada | Opasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Proizvodni pogoni/Radionice |
|  | Način sakupljanja | Plastična/metalna originalna ambalaža |
|  | Način privremenog odlaganja | Metalna burad - tankvane |

Apsorbenti, filterski materijali

Apsorbenti, filterski materijali je otpad koji ima karakter opasnog otpada i nastaje u sektorima održavanja pri svakodnevnom radu, tabela 14. Količina otpada zavisi od od vrste i obima radova koji se obavljaju. Otpad se primarno sakuplja u metalne kante (unutar kante mora biti postavljena PVC kesa radi lakšeg prikupljanja i smanjenja curenja otpadnih materija koje se nalaze na krpama i/ili kontaminiranoj odeći). Kante/PVC vreće se nakon punjenja  odnose do skladišta opasnog otpada na lokaciji na kojoj se nalaze.

U Neoplanti kao adsorbent se koristi greenstuff. U slučajevima akcidentnog izlivanja tečnosti, izlivena lokva se pokriva greenstuff-om i sačeka da dođe do apsorpcije. Nakon što je greenstuff apsorbovao prolivenu tečnost sakuplja se i odlaže u kantu u kojoj se nalazi PVC vreća koje sprečava rasipanje greenstuff-a po kanti.

Kante/burići sa ovim otpadom privremeno se odlažu u skladištu u okviru sektora održavanja. U skladištu ostaju do momenta odnošenja na dalji tretman od strane ovlašćene ustanove. O uskladištenim količinama se vodi dnevna evidencija.

Tabela 14. Apsorbenti, filterski materijali,

|  | Apsorbenti, filterski materijali |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 15 02 02* |
|  | Procenjena mesečna količina | 1 kg |
|  | Karakter otpada | Opasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Sektor transporta i održavanja |
|  | Način sakupljanja | PVC kese/ Metalne kante/ burići |
|  | Način privremenog odlaganja | PVC kese/ Metalne kante/ burići |

Otpadni akumulatori i baterije

Upravljanje otpadnim baterijama i akumulatorima definisano je posebnim uputstvom.

Otpadni akumulatori imaju karakter opasnog otpada. Sektor transporta generiše ovu vrstu otpada. U sektoru transporta ovaj otpad nastaje u toku svakodnevnog radnog procesa pri zameni akumulatora iz automobila koji dolaze na servis. Ovaj otpad se nakon uklanjanja iz automobila odnosi na skladištenje u skladište opasnog otpada (tabela 15.) U skladištu opasnog otpada zadržava se do momenta odnošenja na dalji tretman od strane ovlašćenog opretera. Servis vozila obavlja se u okviru sektora transporta koji je u vlasništvu NELT-a, o čemu ima odluka o saradnji.

Tabela 15. Otpadni akumulatori i baterije

|  | Olovne baterije |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 16 06 01* |
|  | Procenjena mesečna količina | 5 kg |
|  | Karakter otpada | Opasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Sektor transporta |
|  | Način sakupljanja | Kontejner |
|  | Način privremenog odlaganja | Metalni kontejner zatvorenog tipa |

Otpadne gume

Otpadne gume su otpad koji nastaje nakon zamene auto guma sa vozila i viljuškara. Kategorisan je kao neopasan otpad. Otpadne gume se nakon zamene u radionicama/servisima odnose u skladište neopasnog otpada i tamo se privremeno skladište do momenta odnošenja na dalji tretman od strane ovlašćenog operatera, tabela 19.

Tabela 16. Otpadne gume

|  | Otpadne gume |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 16 06 03 |
|  | Procenjena mesečna količina | 100-200 kg |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Sektor transporta |
|  | Način sakupljanja | Drvene palete |
|  | Način privremenog odlaganja | Drvene palete |

Jestiva ulja i masti

Jestiva ulja i masti kao otpad generišu se u restoranu/kuhinji. Nakon upotrebe jestiva ulja i masti odlažu u IBC kontejner i privremeno skladište do momenta odnošenja na dalji tretman. Ova vrsta otpada spada u grupu neopasnog otpada, tabela 17.

Tabela 17. Jestiva ulja i masti

|  | Jestiva ulja i masti |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 20 01 25 |
|  | Procenjena mesečna količina | 100 l |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Restoran/kuhinja |
|  | Način sakupljanja | Platične kante/burići |
|  | Način privremenog odlaganja | IBC kontejner |

Mulj iz sistema za prečišćavanje otpadnih voda

Novi sistem prečišćavanja otpadne vode na postrojenju za preradu se zasniva na mehaničkom prečišćavanju (odstranjivanje velikih delova iz otpadne vode). Otpad koji nastaje pri mehaničkom prečišćavanju se izdvaja, a otpadna voda tretirati prvo hemijski, a zatim biološki pre upuštanja u recipijent.

Ovaj mulj od mehaničkog tretmana odlaže se na posebnu lokaciju, gde se u skladu sa kategorizacijom dalje koristi kao prirodno đubrivo za poljoprivrednu proizvodnju. Mulj odnosi Čenej agrar, koji posluje u okviru NELT grupacije.

Tabela 18. Mulj iz sitema za prečišćavanje otpadnih voda

|  | Muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05 |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 19 08 12 |
|  | Količina mesčno | 2 – 3 t |
|  | Karakter otpada | Neopasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Tretman otpadnih voda |
|  | Način sakupljanja | Metalni kontejner |
|  | Način privremenog odlaganja | Otvoren prostor |

Infektivni otpad iz laboratorije

Infektivni otpad iz mikrobiloške laboratorije se odlaže u specijalne kese. Vrši se odmeravanje kesa, obeležavaju se nalepnicom sa količinom i datumom kad je  kesa zatvorena. Tako zatvorena i obeležena kesa se odnosi u plastični kontejner za infektivni otpad koji se nalazi u neposrednoj blizini laboratorije. Kontejner po potrebi prazni ovlašćeni operater Remondis koji je ovlašćen za sakupljanje ove vrste otpada (tabela 19.)

Tabela 19. Infektivni otpad iz laboratorije

|  | Otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije |
| --- | --- |
|  | Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada | 18 02 02* |
|  | Mesečna količina | 150 kg |
|  | Karakter otpada | Opasan otpad |
|  | Mesto nastanka otpada | Laboratorija |
|  | Način sakupljanja | Specijalne PVC kese |
|  | Način privremenog odlaganja | Plasični kontejner |

- MERE ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina.

Eksplozija je proces naglog sagorevanja koji nastaje kao posledica upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova i ostalih gorivih materija koje sa vazduhom mogu stvoriti eksplozivnu smešu, praćenu udarnim talasom pritiska produkata sagorevanja i porastom temperature, kao i naglog razaranja plašta posuda usled neplaniranog ili nekontrolisanog širenja fluida i razletanja delova uređaja, tehnološke opreme ili objekata, kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi i materijalna dobra.

Havarija je razaranje osnovnih sklopova postrojenja u privrednim, javnim i drugim objektima koje predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, za materijalna dobra i izbijanje požara.

Spasavanje predstavlja intervenciju vatrogasno-spasilačkih i vatrogasnih jedinica radi zaštite ljudskih života, telesnog integriteta i materijalnih dobara prilikom požara, havarija i drugih vanrednih događaja.

Zaštita od požara ostvaruje se:

- organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;

- obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara;

- preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;

- nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.

Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine.

Prevencija zaštite od požara obezbeđuje se planiranjem i sprovođenjem preventivnih mera i radnji tako da se što efikasnije spreči izbijanje požara, a da se u slučaju izbijanja požara rizik po život i zdravlje ljudi i ugrožavanje materijalnih dobara kao i ugrožavanje životne sredine svede na najmanju moguću meru i požar ograniči na samom mestu izbijanja.

Zaštita od požara se organizuje i neprekidno sprovodi na svim mestima i u svim objektima koji su izloženi opasnosti od požara.

Subjekti zaštite od požara podstiču, usmeravaju i obezbeđuju jačanje svesti o značaju zaštite od požara kroz sistem obrazovanja i vaspitanja, naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja, usavršavanja u procesu rada, kao i javnog informisanja.

U zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija, vrste i količine materijala koji se proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta, značaja i veličine objekta i vrste biljnog pokrivača, vrši se kategorizacija objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara.

Objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije:

- sa visokim rizikom od izbijanja požara − prva kategorija ugroženosti od požara;

- sa povećanim rizikom od izbijanja požara − druga kategorija ugroženosti od požara;

- sa izvesnim rizikom od izbijanja požara − treća kategorija ugroženosti od požara.

Objekti „NEOPLANTA“D.O.O. su svrstani u drugu kategoriju ugroženosti od požara i u skladu sa tim se vrši organizacija i sprovođenje svih mera za zaštitu od požara.

Temperatura paljenja tečnosti je najniža temperatura na pritisku od 1 bara pri kojoj se iznad površine tečnosti oslobodi dovoljna količina zapaljivih para, da sa vazduhom stvori smešu koja će se pod uticajem izvora paljenja, prinetog sa strane, zapaliti. Kada oslobođena toplota pri sagorevanju dovodi do daljeg isparavanja tečnosti, tako da se iznad njene površine stalno nalazi dovoljno pare koja dalje isparava, govorimo o temperaturi gorenja.

Da bi smeša vazduh – pare zapaljivih tečnosti mogla da eksplodira, moraju biti ispunjena dva uslova:

- mora u smeši postojati određeni odnos komponenata i

- smeša mora biti u dodiru sa izvorom paljenja.

Prema tome, pare zapaljivih tečnosti sa vazduhom mogu da prave smeše koje su eksplozivne u određenim granicama eksplozivnosti:

- Donja granica eksplozivnosti (DGE) - minimalna koncentracija zapaljivih para ili gasova u vazduhu, pri kojima smeša postaje, pod određenim uslovima, eksplozivna,

- Gornja granica eksplozivnosti (GGE) - daljim povećanjem koncentracije smeša ostaje eksplozivna, ali do jedne nove koncentracije, iznad koje više nije eksplozivna iako dođe u dodir sa izvorom paljenja,

- Eksplozivni interval (EI) - područje između prethodne dve granice.

Prostori u kojima je prisutna ili se može očekivati prisutnost zapaljivo-eksplozivnih smeša gasova ili para sa vazduhom u takvim količinama koje zahtevaju posebne mere zaštite i opreza u pogledu izvedbe, montaže i upotrebe električnih uređaja, nazivaju se ugroženi prostor. Suprotno od toga je neugroženi prostor u kome se ne očekuje prisustvo zapaljivo-eksplozivne atmosfere u količinama koje bi zahtevale posebne mere zaštite i opreza u pogledu izvedbe, montaže i upotrebe električnih uređaja.

Vrsta i stepen opasnosti obrazuju kriterijume za razvrstavanje materija i robe u kategorije opasnosti koje se označavaju kombinacijom slova za vrstu opasnosti i broja za stepen opasnosti.

Materije i roba klasirani u kategorije opasnosti Fx  I, II i III su eksplozivni, lako zapaljivi, odnosno zapaljivi.

Prema određenim fizičko-hemijskim osobinama materija i robe dele se na:

D - eksplozivne materije

E - samozapaljive materije

F - materije koje pri zagrevanju ispuštaju zapaljive i otrovne materije

G - oksidaciona sredstva

H - nezapaljive materije koje sa vodom razvijaju zapaljive gasove

I - nezapaljive materije koje sa vodom razvijaju toplotu.

Unutar predmetnog postrojenja postoje betonski/asfaltni putevi oko svih objekata koji mogu biti i požarni putevi sa mogućnošću prilaska objektima sa svih strana. Takođe je i ulazak u proizvodni deo moguć sa svih strana.

U slučaju požara prioritetno je štititi kompletan objekat proizvodnje, a posebnu pažnju obratiti na kompresorsku stanicu zbog prisustva amonijaka.

Najveći deo tehnološkog procesa ne predstavlja opasnost po dodatno izbijanje požara i može se prekinuti isključivanjem dovoda električne energije uz neznatne posledice po sam proces.

Mere prevencije za slučaj izbijanja požara ili eksplozija u „NEOPLANTA“D.O.O. sprovode se zahvaljujući obezbeđivanju, redovnoj kontroli i servisiranju:

- Hidrantske mreže i hidranata (pumpe, creva, mlaznice) i

- Prenosnih sredstava za gašenje požara.

HIDRANTSKA MREŽA

U „NEOPLANTA“D.O.O. postoji unutrašnja i spoljašnja hidrantska mreža koja snabdeva vodom za gašenje požara. Spoljašnja hidrantska mreža je ukopana na dubini od 1m i razvedena je pomoću plastičnih cevi Ø125mm i pokriva sve objekte u krugu. Sami spoljašnji hidranti su nadzemni sa obaveznom opremom koja je smeštena u metalne kutije/ormariće neposredno kod hidranata. Hidranti su prečnika 80mm i izvedeni su nezavisno od tehnološke i sanitarne vodene mreže. Prilazi hidrantima za slučaj požara su slobodni i moraju se uvek održavati prohodnim za vatrogasna vozila.

Hidrantska mreža se snabdeva vodom iz sopstvenih bunara kapaciteta 800-1000 lit/min pomoću pumpi kapaciteta 800 lit/min.

Svaki objekat je štićen unutrašnjim (zidni) ili spoljašnjim (nadzemni ili podzemni) hidrantima čiju kontrolu vrše isključivo za to ovlašćene ustanove periodično na svakih šest meseci. Raspored hidranata je u skladu sa zakonskim propisima, a svaki objekat se može gasiti na najmanje dva hidranta.

PRENOSNA SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

Prenosna protivpožarna sredstva se koriste za gašenje početnih i manjih požara i u prostorijama „NEOPLANTA“D.O.O. čine ih vatrogasni aparati „S“ tipa i CO2.

U upotrebi su „S“ aparati od 9 i 6 kg (gašenje prahom) i CO2 od 5 i 10 kg. Raspored i broj protivpožarnih aparata su određeni planom protivpožarne zaštite.

Aparati su postavljeni na podu ili okačeni na visini ne većoj od 1,5m. Aparati koji su postavljeni sa spoljne strane objekata moraju biti zaštićeni od atmosferskih uticaja sunčevih zraka, mehaničkih oštećenja i sl. stavljanjem u ormariće ili na neki drugi pogodan način.

Svaki aparat poseduje kontrolni karton sa podacima o poslednjem datumu punjenja/kontrole. Kontrolu protivpožarnih aparata vrše za to ovlašćene ustanove na period od 6 meseci.

U svim objektima se mogu koristiti sva raspoloživa sredstva u zavisnosti koja materija gori i koliki se obim vatre trenutno gasi.

Sistem dojave požara u „NEOPLANTA“ D.O.O. postoji i čine ga sirene koje se nalaze na portirnici, u upravnoj zgradi, u mašinskoj hali i u hladnjači, a dojava se može vršiti i telefonom.

Svu električnu instalaciju i gromobransku instalaciju je potrebno redovno održavati i periodično pregledati od strane ovlašćene stručne ustanove, koja će nakon izvršenog pregleda izdati izveštaj o stručnom nalazu pregledane instalacije. Uočene kvarove ili nedostatke je potrebno odmah otkloniti. Pored redovnog, preglede vršiti i nakon svake rekonstrukcije ili dogradnje.

U krugu fabrike (na mestima koja su određena kao mesta povećanog rizika od nastanka požara i eksplozija) je potrebno postaviti (tamo gde to već ne postoji) oznake upozorenja:

- Zabranjeno pušenje

- Zabranjena upotreba otvorenog plamena

- Opasnost od požara

- Opasnost od eksplozije.

Zaštitne mere prilikom izbijanja požara

Radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta požara dužni su da pristupe gašenju požara prema postupku koji je uvežban za vreme redovne periodične obuke.

Prilikom gašenja požara, bez obzira na mesto njegovog nastanka, radnici su dužni da se pridržavaju sledećih opštih principa i postupaka:

- gašenju požara prvi pristupaju radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta nastanka požara, bez obzira da li je u pitanju njihovo radno mesto ili ne,

- pristupiti gašenju požara odmah, bez odlaganja,

- u slučaju da je nemoguće savladati požar postojećim sredstvima u početnoj fazi, alarmirati vatrogasnu jedinicu,

- požar gasiti aparatima za gašenje početnih požara ili adekvatnim sredstvom koje se može naći pri ruci. Koristiti samo podesna sredstva za gašenje,

- prilikom gašenja požara po mogućstvu nastojati da se prilikom intervencije pravi što manje dodatne štete,

- isključiti napajanje električnom energijom momentalno, na glavnoj sklopki, tamo gde je to moguće,

- u slučaju da je nemoguće isključiti dovod struje, električne instalacije pod naponom gasiti isključivo podesnim sredstvima za gašenje požara (S i CO2 aparati),

- svaki požar predstavlja stresnu situaciju u kojoj se pojedinci teško snalaze. Gašenju požara se mora prići energično, ali bez stvaranja nervoze ili nepotrebne panike. pojedince koji eventualno podlegnu panici odstraniti što dalje od mesta požara,

- evakuisati sva ugrožena lica na bezbedno mesto,

- obezbediti pristup vatrogasnoj jedinici u što kraćem roku,

- na mestu požara ne stvarati nepotrebnu gužvu, već obezbediti prisustvo samo optimalnog broja radnika,

- požar po mogućstvu ugasiti u njegovoj najranijoj fazi. Ukoliko to nije moguće, lokalizovati ga do dolaska pojačanja i to uklanjanjem zapaljivih i gorivih predmeta iz neposredne okoline požara.

Mali požari - koristiti suve hemikalije (prah) ili CO2

Veći požari - koristiti vodeni sprej ili maglu, pomeriti opasne materije iz požarnog prostora pod uslovom da nema rizika

Odmah po saznanju o požaru PRVO POZVATI:

- vatrogasnu jedinicu na broj: 193,

- MUP na broj: 192,

- Centar za obaveštavanje na broj: 985 i

- ukoliko preti opasnost da dođe do povrede zaposlenih ili drugih lica ili ukoliko ima     povređenih pozvati Hitnu pomoć na broj: 194.

U slučaju požara intervenisala bi Gradska vatrogasna ekipa koja je udaljena oko 5 km. Glavni prilazni putevi su gradske saobraćajnice – glavne ulice, most preko kanala DTD, zatim put kroz industrijsku zonu. Na prilaznim putevima ne postoje planirane prepreke.

Radi što bolje zaštite od požara i zbog brže i efikasnije intervencije u slučaju požara moraju se preduzeti sledeće preventivne mere:

- Prilazni putevi svim objektima moraju biti slobodni i nezakrčeni,

- Saobraćajnice u krugu fabrike moraju biti slobodne i nezakrčene, ne smeju se držati drugi predmeti, motorna vozila, materijal i sl. što bi ometalo kretanje vatrogasnih vozila tokom intervencije,

- U zimskom periodu redovno čistiti prilazne puteve i saobraćajnice od snega.

- MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJA LJUDI

Procena posledica po životnu sredinu vrši se na osnovu:

- potencijala opasne materije da prodire u životnu sredinu (rastvorljivost u vodi, isparljivost, sorpciona i desorpciona dejstva),

- bioloških karakteristika (biokoncentracija, metabolizam, koeficijent razdvajanja oktanol/voda),

- stabilnosti u prirodi (hemijske transformacije, biološke transformacije-biodegradacije),

- toksičnosti (akutne i hronične) za sisare, ptice, ribe, dafnie i alge,

- efekata na biljke.

U „NEOPLANTA“ D.O.O. se vrše merenja emisije štetnih i opasnih materija iz kotlovskih postrojenja u skladu sa zakonskim propisima, kao i redovna ispitivanja otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent – gradsku kanalizaciju.

Zemljište i podzemne vode se kontrolišu u toku redovnog rada fabrike. U slučaju akcidentnih situacija, vršilo bi se praćenje onih faktora životne sredine koji su bili pogođeni datim akcidentom.

Deponovanje otpadnog materijala

Pri primenjenom načinu i dinamici rada generiše se otpad koji ima upotrebnu vrednost. Ovaj otpad preuzima ustanova za promet i preradu sekundarnih sirovina na dalje postupanje. Ambalažni otpad i drugi industrijski otpadi se ne deponuju na lokaciji fabrike, ali se njihovo privremeno odlaganje vrši u skladu sa njihovom prirodom tako da je zagađenje životne sredine ili minimalno ili potpuno izbegnuto.

Komunalni otpad se odlaže u kontejner komunalnog otpada koji se redovno prazni odvoženjem na gradsku deponiju.

Otpad životinjskog porekla se privremeno odlaže u specijalno obeležene kontejnere i na taj način se sprečava eventualno širenje neprijatnih mirisa i zaraze u slučaju ne odnošenja kontejnera duže vreme.

Mere zaštite zdravlja ljudi:

U fabrici postoje ormančići snabdeveni sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći (jedan ormančić na 50 zaposlenih).

U ormančiću se mora uvek nalaziti sledeći sanitetski materijal:

- 2 komada flaster - zavoja

- 5 manjih i 5 većih sterilnih prvih (zaštitnih) zavoja

- 4 komada kaliko - zavoja dužine 5 m, a širine 8 cm

- 2 trouglaste marame i 4 sigurnosne igle ("ziherice")

- 3 paketića bele vate po 10 g i 1 paket obične vate od 100 g

- 6 komada naprstaka od kože u tri veličine

- 1 manja anatomska pinceta

- 1 makaze za rezanje zavoja, sa zavrnutom glavicom

- 1 Esmarh guma 80 do 100 cm dužine, a 2,5 cm širine

- 4 udlage za prelom kostiju vatirane, i to 2 komada Kramerovih po 100 cm i 2 komada po 50 cm dužine a 10 cm širine.

Ormančić se stalno mora održavati u urednom stanju. Zabranjeno je u takav ormančić stavljati materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom. Ormančić za prvu pomoć mora biti smešten na lako pristupačnom mestu i na spoljašnjoj strani nositi znak crvenog krsta.

Na ormančiću mora biti označeno:

- Adresa najbližeg lekara (eventualno telefonski broj)

- Adresa i telefonski broj najbliže zdravstvene ustanove

- Za pojedine radne smene – imena lica osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći.

U svakom ormančiću za prvu pomoć treba da se nalazi uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i kratko uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu.

Uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve pomoći moraju biti istaknuti i na radnim mestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i zdravstvenih oštećenja.

Ormančić za prvu pomoć mora biti zaključan. Ključ se mora nalaziti kod lica koje je osposobljeno i određeno za pružanje prve pomoći u datoj radnoj smeni i ne sme se iznositi van fabrike. Rezervni ključ mora se nalaziti kod rukovodioca odnosno obezbeđenja.

Radi obezbeđenja ukazivanja pomoći i prevoženja povređenih ili obolelih radnika nastradalim usled akcidenta u fabrici, mora biti obezbeđeno prevozno sredstvo za prevoz povređenog odnosno naglo obolelog lica. Prevozno sredstvo mora biti podešeno tako da se lice kome je potrebna lekarska pomoć može prevoziti u ležećem stavu (na nosilima).

U fabrici postoje i redovno se kontrolišu izolacioni uređaji (boce sa vazduhom i kiseonikom i maske) za slučaj nekontrolisanog ispuštanja amonijaka iz rashladnog sistema. Takođe, u upotrebi su i sva neophodna lična zaštitna sredstva za rad sa opasnim materijama (u proizvodnji ili otpadnim).

III PRILOG

- obrasci o kretanju otpada

# Text boxes

NEMA

SMANJENJA

OTPADA

ODLAGANJE

OTPADA

IZVOR NASTANKA OTPADA

ZA TRETMAN

IZVOR NASTANKA OTPADA

ODLAGANJE

OTPADA

SMANJENJE

OTPADA

TRETMANOM

I

RECIKLAŽOM

OTPAD

OFF SITE

RECIKLAŽA

ON SITE

RECIKLAŽAA