Izveštaj o pružanju usluga na osnovu Ugovora (VI-501-2/2021-51 od 05.10.2022. godine)

o praćenju nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada

tokom 2022. godine

SADRŽAJ

1. PREAMBULA	3

2. UVOD	4

3. ZAKONSKA I STRUČNA OSNOVA	4

4. OVLAŠĆENJA I AKREDITACIJA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE	5

5. METODOLOGIJA – INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE	7

6. REZULTATI RADA	10

6.1 Mikroklimatski pokazatelji	10

6.2 Prikaz broja vozila na saobraćajnicama tokom merenja buke u životnoj sredini tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)	14

6.3 Vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) prikazanih po mernim mestima u aglomeraciji Grada Novog Sada	17

6.3.1 "Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi"	27

6.3.2 "Čisto stambena područja"	28

6.3.3 "Zona gradskog centra / gradskih saobraćajnica"	29

6.3.4 "Poslovno-stambena područja"	30

6.3.5 "Školska zona"	31

6.4 Uznemirenost stanovništva bukom drumskog saobraćaja u toku dana / ometenost sna bukom drumskog saobraćaja u toku noći	32

7. ZAKLJUČCI	33

8. PREDLOG MERA	34

# 1. PREAMBULA

Praćenje nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) sprovеdеno je na osnovu "Ugovora – Pružanje usluge praćenja nivoa buke na teritoriji Grada Novog Sada, broj VI-501-2/2021-51 od 05.10.2021. godine, zavedeno u arhivi Instituta za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV) pod brojem 05-1292/5. Potpisnici ugovora su Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada i  Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Ugovorom je bilo predviđeno da se na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine svakog meseca radi osam (8) 24-časovnih merenja buke.

S obzirom da je tokom 2022. godine bilo nepredviđenih problema sa mernom opremom o čemu je korisnik redovno obaveštavan, merenja buke na terenu su bila prilagođena situaciji, a tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) je urađeno ukupno 71 24-časovno merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada (tabela 1).

Pregled broja 24-časovnih merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada po mesecima 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 1

|  | Mesec u 2022. godini (01.01.2022-05.10.2022) | Broj 24-časovnih merenja buke u životnoj sredini |
| --- | --- | --- |
| 2022 | Januar | 5 |
| 2022 | Februar | 8 |
| 2022 | Mart | 8 |
| 2022 | April | 7 |
| 2022 | Maj | 8 |
| 2022 | Jun | 8 |
| 2022 | Jul | 8 |
| 2022 | Avgust | 8 |
| 2022 | Septembar | 8 |
| 2022 | Oktobar | 3 |
| Ukupan broj 24-časovnih merenja | 71 |

# 2. UVOD

Osnovni cilj utvrđivanja i praćenja nivoa buke u životnoj sredini je zaštita zdravlja ljudi i očuvanje i unapređenje uslova životne sredine.

Buka je prepoznata kao fizička opasnost koja se, ukoliko ugrožava zdravlje ljudi i dovodi do oboljevanja stanovništva, prepoznaje kao rizik iz životne sredine, odnosno buka u životnoj sredini je neželjeni / štetni zvuk stvoren ljudskom aktivnošću, uključujući i buku drumskog, železničkog ili vazdušnog saobraćaja i buku poreklom od industrijskih postrojenja. Buka, odnosno zvuk, je talas vazdušnog pritiska, a ljudsko uho je osetljivo na takve talase u opsegu od 20-20.000 Hz. Brzina zvuka iznosi oko 343 m/s pri kretanju kroz vazduh. Zvuk se emitije iz prirodnih (grmljavina, vetar, npr) i veštačkih izvora (ljudska aktivnost, pre svih saobraćaj i industrija). Zvuk nije ograničen na neku tačku u prostoru, već je prisutan svuda oko izvora zvuka, tako da govorimo o zvučnom polju u kome intezitet zvuka, odnosno zvučnih talasa slabi sa rastojanjem od izvora zvuka, zbog širenja i apsorpcije. Ljudi čuju zvuk tako što vibracija vazduha posledično izaziva vibraciju bubne opne koja tu vibraciju prenosi na slušni nerv, a dalje nervni sistem tu vibraciju pretvara u zvučnu informaciju. Zvuk može biti glasan (talas sa visokom amplitudom) ili tih (talas sa niskom amplitudom), može biti širokopojasni (mešavina mnogo zvučnih informacija iz zvučnog polja) ili tonalni (kada se u ukupnoj buci čujno izdvaja jedna čujna komponenta).

Prema savremenim stručnim saznanjima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Evropske Agencije za  zaštitu životne sredini (EEA) i Agencije za zaštitu životne sredine SAD (EPA), kao i istraživanjima sprovedenim u našoj zemlji buka iz životne sredine se prepoznaje kao činilac koji dovodi do uznemirenosti stanovništva, poremećaja sluha, ometanja sna i spavanja, kognitivnih poremećaja kod dece i kardiovaskularnih bolesti, a smatra se i stresogenim faktorom koja utiče i na mentalno zdravlje ljudi. Sem navedenog, buka u životnoj sredini predstvalja izazov za savremeno urbano planiranje, sa čime su u vezi i svakako i zdravlje ljudi i izloženost ljudi buci, a nezaobilazna je i u svim akcionim planovima i strategijama za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. S obzirom da buka iz životne sredine predstavlja doprinosni faktor nastanka gore navedenih oboljenja, merenjem buke i procenom njenog uticaja na zdravlje stanovništva dugi niz godina se bavila zdravstvena struka. Višedecenijski podaci o utvrđenim nivoima buke u životnoj sredini kojima raspolažu instituti i zavodi za javno zdravlje omogućuje detaljnu analizu i istorijski osvrt na trend kretanja nivoa buke u životnoj sredini.

Institut za javno zdravlje Vojvodine prema postojećoj zakonskoj i stručnoj osnovi rade utvrđivanje stanja životne sredine i predlažu preventivne mera u cilju zaštite i unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine.

# 3. ZAKONSKA I STRUČNA OSNOVA

- Zakon o zaštiti životne sredine, Sl. glasnik RS br. 135/2004, 36/2009, 14/2016, 76/2018 i 95/2018;

- Zakon o zaštiti od buke, Sl. glasnik RS br. 36/09 i 88/10;

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, Sl. glasnik RS br. 96/2021;

- Zakon o javnom zdravlju, Sl. glasnik RS br. 15/2016;

- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010;

- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke, Sl. glasnik RS br. 72/10;

- Akustika – Opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 1: Osnovne veličine i postupci ocenjivanja, SRPS ISO 1996-1:2019;

- Akustika – Opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini, SRPS ISO 1996-2:2019;

- Odluka o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Novog Sada, Sl. list Grada Novog Sada br. 54/2015.

# 4. OVLAŠĆENJA I AKREDITACIJA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE

Ovlašćenja Instituta za javno zdravlje Vojvodine za obavljanje poslova merenja buke u životnoj sredini:

1. Potvrda Agencije za privredne registre Republike Srbije, Registar zdravstvenih ustanova, BZU 1449/2021 od 02.09.2021. godine;

2. Rešenje Republičkog ministarstva zaštite životne sredine broj 353-01-01623/2021-3 od 01.07.2021. godine.

Sertifikat o akreditaciji laboratorije SRPS ISO/IEC 17025:2017

Sertifikat o akreditaciji laboratorije broj 01–131 od 01.11.2019. godine kojim se potvrđuje da organizacija Institut za javno zdravlje Vojvodine zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Napomena: Obimi akreditacije Instituta za javno zdravlje Vojvodine za period merenja buke u životnoj sredini tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) su od 23.04.2021. godine i od 03.10.2022. godine.

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015

Sertifikat, registracioni broj 018–04 od 12.12.2019. godine kojim sertifikaciono telo DOO PANCERT NOVI SAD potvrđuje da Institut za javno zdravlje Vojvodine primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Sertifikat SRPS ISO 14001:2015

Sertifikat, registracioni broj 019–04 od 12.12.2019. godine kojim sertifikaciono telo DOO PANCERT NOVI SAD potvrđuje da Institut za javno zdravlje Vojvodine primenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015.

# 5. METODOLOGIJA – INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE

Određivanje vrednosti nivoa buke u životnoj sredini je obavljeno prema standardizovanoj metodologiji i u skladu sa važećim nacionalnim normativima.

Metode Instituta za javno zdravlje Vojvodine korišćene pri merenju nivoa buke u životnoj sredini definisane su standardima:

- SRPS ISO 1996-1:2019;

- SRPS ISO 1996-2:2019.

Merni sistem Instituta za javno zdravlje Vojvodine korišćen za merenje nivoa buke u životnoj sredini / mikroklimatskih uslova na terenu / automatskog brojanje saobraćaja čine:

  - Brüel&Kjær bukomer type 2250;

  - Brüel&Kjær Outdoor Microphone Type 4952;

  - Brüel&Kjær kalibrator type 4231;

  - All-weather Case Type 3535-A-001;

  - BZ-5503-012 Utility Software;

  - Noise Explorer Type 7815 Software;

  - KIMO AMI 300 - aparat za merenje mikroklimatskih uslova na terenu;

  - Testo 440 - aparat za merenje mikroklimatskih uslova na terenu;

  - Testo 480 - aparat za merenje mikroklimatskih uslova na terenu.

Merna mesta i prostorne koordinate mernih mesta za merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) definisana su od strane korisnika usluge.

Podaci o izmerenom nivou buke u životnoj sredini u izveštaju su iskazani u odnosu na referentni vremenski interval (refernce time interval) koji je iznosio: dan / veče / noć.

U izveštaju su prikazane utvrđene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) i ekvivalentnog nivoa buke (LAeq), koje su očitane iz softvera BZ 550-0123 Utility Software i Noise Explorer Type 7815 Software.

Sva merenja buke na teritoriji Grada Novog Sada koja je uradio Institut za javno zdravlje Vojvodine tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) bila su 24-časovna.

Kalibracija mernog sistema je vršena automatski na početku dana, večeri i noći CIC (Charge Injection Calibration) metodom. Kalibracija je obavljena i ručno, pre postavljanja mernog sistema na merno mesto i nakon uklanjanja mernog sistema sa mernog mesta.

Prostorni položaj i koordinate mernih mesta, fotografije mernih mesta i položaja merne opreme pri merenju buke u životnoj sredini, podaci o uslovima merenja / mikroklimatskim uslovima tokom merenja, podaci o kalibraciji / saobraćaju / rezultati / komentari merenja bili su prikazani su u Izveštajima o ispitivanju tokom 2022. godine.

Merna mesta za merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine, razvrstana prema nameni prostora prikazana su tabelarno (tabela 2).

Napomena: Merenje buke na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) rađeno je u uslovima intenzivne izgradnje stambenih i poslovnih objekata, te učestale rekonstrukcije gradskih saobraćajnica.

Pregled mernih mesta za 24-časovno merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada

Tabela 2

| Merno mesto broj: | Merno mesto u aglomeraciji Grada Novog Sada | Koordinate mernog mesta | Namena prostora* / Propisane granične vrednosti ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 45.253801, 19.824637 | „Područja za odmor i rekreaciju“ £ 50 dB / 40 dB |
| 2 | Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 45.252027, 19.872075 |  |
| 3 | Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 45.252205, 19.795981 | „Stambena područja“ # 55 dB / 45 dB |
| 4 | Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 45.244601, 19.809068 | „Zona gradskog centra / Zona gradskih saobraćajnica “ & 65 dB / 55 dB |
| 5 | Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 45.253593, 19.848603 |  |
| 6 | Stari grad, Trg slobode / Stari grad, Gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 45.254843, 19.844401 |  |
| 7 | Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 45.269452, 19.835053 | „Poslovno-stambena područja“ $ 60 dB / 50 dB |
| 8 | Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 45.247159, 19.849779 | „Školske zone“ € 50 dB / 45 dB |

£ - Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi

$ - Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečija igrališta

& - Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica

# - Čisto stambena područja

€ - "Turistička područja, kampovi i školske zone" („školske zone“)

* „Akustičke zone na teritoriji Grada Novog Sada“

** Prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010

Prostorni raspored mernih mesta za 24-časovno merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada

Slika 1

Fotografije mernih mesta za 24-časovno merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada

Slika 2-9

| MM 1: Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11, slika 2 | MM 2: Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić“,slika 3 |
| --- | --- |
| MM 3: Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver“, Bate Brkića 1, slika 4 | MM 4: Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28, slika 5 |

| MM 5: Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, slika 6 | MM 6: Stari grad, gradski centar Gradska kuća Grada Novog Sada, slika 7 |
| --- | --- |
| MM 7: Salajka, dvorište u Partizanskoj 37, slika 8 | MM 8: Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3, slika 9 |

6. REZULTATI RADA

### 6.1 Mikroklimatski pokazatelji

Prilikom merenja buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)  (71 merenjе), vrednost temperature vazduha se kretala u opsegu od 1,7ºC do 29,5ºC, vrednost relativne vlažnosti vazduha se kretala u opsegu od 36,1% do 74,2%, vrednost vazdušnog pritiska se kretala u opsegu od 999,0 mbar do 1.025,0 mbar, a vrednost brzine strujanja vazduha se kretala u opsegu od 0,00 m/s do 0,55 m/s (tabela 3).

Prikaz rezultata pojedninačnih merenja, kao i minimalnih, maksimalnih i srednjih vrednosti mikroklimatskih parametara po mernim mestima za merenje buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 3.

| Merno mesto | Oznaka zapisa | Datum i vreme merenja | Temperatura (ºC) | Vlažnost vazduha (%) | Atmosferski pritisak (mbar) | Brzina vetra (m/s) | Opis uslova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 309 | 09.01.2022./9:23 - 9:33 | 2,1 | 70,3 | 1008,0 | 0,02 | Oblačno,bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 317 | 20.01.2022./11:00 - 11:10 | 3,6 | 64,6 | 1018,0 | 0,12 | Sunčano,bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 311 | 12.01.2022./09:21 - 09:31 | 1,7 | 54,0 | 1011,0 | 0,00 | Oblačno,bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 315 | 18.01.2022./12:17 - 12:27 | 4,4 | 72,2 | 1013,5 | 0,07 | Oblačno,bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 313 | 14.01.2022/ 10:33 - 10:43 | 4,0 | 66,7 | 1008,0 | 0,12 | Oblačno bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 325 | 08.02.2022./09:13 - 09:23 | 3,6 | 64,4 | 1018,0 | 0,12 | Sunčano,bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 333 | 26.02.2022./10:12 - 10:22 | 5,2 | 69,2 | 1003,0 | 0,04 | Oblačno,bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 327 | 10.02.2022./10:14 - 10:24 | 7,3 | 58,0 | 1011,0 | 0,09 | Sunčano,bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 321 | 03.02.2022./09:15 - 09:25 | 4,5 | 71,1 | 1008,5 | 0,00 | Oblačno,bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 335 | 28.02.2021/09:11 - 09:21 | 3,6 | 74,2 | 1011,0 | 0,15 | Oblačno bez padavina |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 323 | 05.02.2021/ 09:32 - 09:42 | 4,2 | 59,0 | 1017,0 | 0,03 | Oblačno bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 331 | 24.02.2022./10:16 - 10:26 | 9,4 | 55,9 | 1014,1 | 0,07 | Oblačno bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 329 | 12.02.2021/ 11:18 - 11:28 | 5,0 | 64,6 | 1015,4 | 0,11 | Sunčano,bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 339 | 10.03.2022./08:43 - 08:53 | 4,2 | 67,1 | 1011,0 | 0,01 | Oblačno,bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 351 | 31.03.2022./11:22 - 11:32 | 14,8 | 55,2 | 1019,0 | 0,12 | Sunčano,bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 345 | 17.03.2022./09:24 - 09:34 | 5,7 | 53,3 | 999,0 | 0,00 | Oblačno,bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 337 | 03.03.2022./10:25 - 10:35 | 7,2 | 64,7 | 1007,0 | 0,08 | Oblačno,bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 343 | 14.03.2022/09:01 - 09:11 | 6,9 | 72,5 | 1010,0 | 0,19 | Oblačno bez padavina |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 347 | 19.03.2022/ 11:22 - 11:32 | 8,6 | 52,0 | 1014,0 | 0,00 | Sunčano bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 349 | 29.03.2022./09:06 - 09:16 | 11,7 | 58,9 | 1013,8 | 0,11 | Sunčano bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 341 | 12.03.2022/ 13:28 - 13:38 | 6,4 | 52,3 | 1013,0 | 0,02 | Oblačno,bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 353 | 15.04.2022 / 09:01 - 09:11 | 11,8 | 60,5 | 1014,0 | 0,00 | Oblačno,bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 359 | 22.04. 2022 / 10:13 - 10:23 | 16,7 | 54,8 | 1012,0 | 0,13 | Sunčano,bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 357 | 19.04. 2022 / 11:43 - 11:53 | 13,7 | 52,8 | 1007,4 | 0,08 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 361 | 24.04. 2022 / 11:05 - 11:15 | 17,2 | 55,7 | 1015,0 | 0,09 | Oblačno,bez padavina |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 363 | 26.04. 2022 / 09:09 - 09:19 | 10,9 | 63,1 | 1013,0 | 0,04 | Oblačno bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 365 | 28.04. 2022 / 10:02 - 10:12 | 14,6 | 57,0 | 1002,5 | 0,09 | Sunčano bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 355 | 17.04. 2022 / 11:36 - 11:46 | 14,7 | 52,1 | 1002,0 | 0,00 | Sunčano bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 376 | 21.05.2022 / 08:11 - 08:21 | 15,9 | 66,1 | 1018,2 | 0,10 | Sunčano bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 384 | 31.05.2022 / 11:25 - 11:35 | 25,0 | 51,5 | 1015,0 | 0,11 | Sunčano,bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 380 | 25.05.2022 / 10:13 - 10:23 | 24,3 | 55,6 | 1011,0 | 0,00 | Sunčano bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 374 | 19.05.2022 / 09:15 - 09:25 | 17,2 | 56,7 | 1016,0 | 0,00 | Oblačno,bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 382 | 28.05.2022 / 10:09 - 10:19 | 25,4 | 63,1 | 1023,0 | 0,21 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 371 | 17.05.2022 / 12:01 - 12:11 | 26,1 | 51,3 | 1021,0 | 0,04 | Sunčano bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 5 | 31.05.2022 / 13:36 - 13:46 | 26,8 | 49,2 | 1017,4 | 0,13 | Oblačno,bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 378 | 23.05.2022 / 08:26 - 08:36 | 15,3 | 58,4 | 1015,0 | 0,19 | Oblačno,bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 9 | 16.06.2022 / 09:00 - 09:10 | 27,2 | 46,1 | 1022,0 | 0,30 | Oblačno,bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 390 | 21.06.2022 / 10:25 - 10:35 | 26,8 | 51,9 | 1019,0 | 0,22 | Sunčano,bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 7 | 14.06.2022 / 11:14 - 11:24 | 29,3 | 52,6 | 1025,0 | 0,07 | Sunčano bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 386 | 14.06.2022 / 10:15 - 10:25 | 28,1 | 51,7 | 1025,0 | 0,01 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 392 | 23.06.2022 / 09:19 – 09:29 | 25,4 | 55,1 | 1023,0 | 0,28 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 13 | 23.06.2022 / 09:40 - 09:50 | 27,1 | 50,3 | 1022,0 | 0,00 | Sunčano bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 388 | 16.06.2022 / 09:36 - 13:46 | 26,8 | 49,2 | 1022,0 | 0,18 | Oblačno,bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 11 | 21.06.2022 / 09:26 - 09:36 | 26,9 | 58,4 | 1018,0 | 0,31 | Sunčano bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 15 | 12.07.2022 / 10:29 - 10:39 | 28,1 | 36,1 | 1022,0 | 0,20 | Sunčano bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 19 | 19.07.2022 / 09:17 - 09:27 | 27,3 | 51,5 | 1015,0 | 0,11 | Sunčano bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 396 | 14.07.2022 / 09:03 - 09:13 | 27,1 | 45,6 | 1013,0 | 0,00 | Sunčano bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 394 | 12.07.2022 / 09:45 - 09:55 | 25,3 | 46,7 | 1020,0 | 0,00 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 400 | 21.07.2022 / 08:55 - 09:05 | 25,2 | 50,1 | 1023,0 | 0,21 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 21 | 21.07.2022 / 11:40 - 11:50 | 28,4 | 44,3 | 1022,0 | 0,04 | Sunčano bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 17 | 14.07.2022 / 10:00 - 10:10 | 27,9 | 49,2 | 1013,4 | 0,13 | Sunčano bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 398 | 19.07.2022 / 09:15 - 09:25 | 28,4 | 58,4 | 1015,0 | 0,19 | Sunčano bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 07-404/22 | 23.08.2022 / 10:45 - 10:55 | 26,1 | 41,2 | 1023,0 | 0,18 | Sunčano bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 07-027/22 | 25.08.2022 / 11:02 - 11:12 | 29,5 | 55,5 | 1023,0 | 0,15 | Sunčano bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 07-402/22 | 18.08.2022 / 10:24 - 10:34 | 26,9 | 42,6 | 1019,0 | 0,21 | Sunčano bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 07-023/22 | 18.08.2022 / 10:37 - 10:47 | 27,3 | 49,7 | 1020,0 | 0,00 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 07-029/22 | 30.08.2022 / 09:01 - 09:11 | 26,2 | 50,1 | 1021,0 | 0,26 | Oblačno bez padavina |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 07-408/22 | 30.08.2022 / 09:16 - 09:26 | 27,4 | 44,3 | 1021,0 | 0,34 | Oblačno bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 07-025/22 | 23.08.2022 / 09:19 - 09:29 | 27,9 | 48,1 | 1023,0 | 0,13 | Sunčano bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 07-406/22 | 25.08.2022 / 09:01 - 09:11 | 26,4 | 57,7 | 1024,0 | 0,19 | Sunčano bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 412 | 15.09.2022 / 10:58 - 11:08 | 25,6 | 55,6 | 1011,0 | 0,23 | Sunčano bez padavina |
| Petrovaradin, dvorište Osnovne škole “Jovan Dučić”, Preradovićeva 7 | 415 | 22.09.2022 / 10:21 - 10:31 | 26,2 | 52,1 | 1015,0 | 0,03 | Sunčano bez padavina |
| Novo naselje, dvorište vrtića “Guliver”, Bate Brkića 1 | 31 | 08.09.2022 / 09:37 - 09:47 | 16,8 | 58,6 | 1010,0 | 0,41 | Sunčano bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 410 | 08.09.2022 / 10:30 - 10:40 | 18,3 | 56,7 | 1011,0 | 0,22 | Sunčano bez padavina |
| Stari grad, plato ispred zgrade vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 | 37 | 27.09.2022 / 10:23 - 10:33 | 15,1 | 63,5 | 999,0 | 0,26 | Oblačno sa padavinama tokom noći |
| Stari grad, gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 417 | 27.09.2022 / 12:03 - 12:13 | 16,4 | 65,6 | 1000,0 | 0,29 | Oblačno sa padavinama tokom noći |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 33 | 15.09.2022 / 09:09 - 09:19 | 19,3 | 52,1 | 1012,0 | 0,13 | Sunčano bez padavina |
| Univerzitetski kampus, Bulevar cara Lazara 3 | 35 | 22.09.2022 / 11:48 - 11:58 | 27,0 | 51,7 | 1016,0 | 0,11 | Oblačno bez padavina |
| Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište, Hajduk Veljkova 11/a | 421 | 04.10.2022 / 10:55 - 11:05 | 15,7 | 56,6 | 1013,0 | 0,18 | Sunčano bez padavina |
| Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 419 | 02.10.2022 / 10:20 - 10:30 | 18,2 | 52,1 | 1012,0 | 0,22 | Sunčano bez padavina |
| Salajka, dvorište u Partizanskoj 37 | 39 | 02.10.2022 / 09:00- 09:10 | 15,8 | 57,6 | 1011,0 | 0,55 | Sunčano bez padavina |
| Broj merenja |  | - | 71 | 71 | 71 | 71 | - |
| Minimalna vrednost | - | - | 1,7 | 36,1 | 999,0 | 0,00 | - |
| Maksimalna vrednost | - | - | 295,0 | 74,2 | 1025,0 | 0,55 | - |
| Srednja vrednost | - | - | 21,6 | 56,0 | 1014,8 | 0,13 | - |

*Podaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine

### 6.2 Prikaz broja vozila na saobraćajnicama tokom merenja buke u životnoj sredini tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Prilikom merenja nivoa buke na mernim mestima na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), istovremeno je praćen i broj motornih vozila na saobraćajnicama, osim što na mernom mestu u pešačkoj zoni „MM6 Stari grad, Trg slobode / Stari grad, Gradska kuća Grada Novog Sada, Centar“ merenja te vrste nisu mogla biti sprovedena.

Tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) , procenjeni broj lakih vozila za ceo dan se kretao od 8.064 (maj 2022, Telep) do 40.608 (mart 2022, Salajka), broj teških vozila se kretao od 864 (april i maj 2022, Telep) do 5.760 (januar i maj 2022, Salajka), a broj motocikala se kretao od 55 (januar 2022, Telep) do 1.152 (maj 2022, Bulevar Mihajla Pupina; jul 2022, Salajka; april 2022, Univerzitetski kampus) (Podaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Tabela 4).

Prikaz ukupnog broja lakih i teških vozila i motocikala na saobraćajnicama tokom merenja buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 4.

| Merno mesto | ID | Datum merenja | Laka vozila | Teška vozila | Motori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM1 Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište - Hajduk Veljkova 11/a | 07-309/22 | 9.1.2022 | 31.104 | 4.032 | 192 |
|  | 07-325/22 | 8.2.2022 | 29.760 | 3.744 | 192 |
|  | 07-339/22 | 10.3.2022 | 31.392 | 4.320 | 576 |
|  | 07-353/22 | 15.4.2022 | 29.376 | 4.032 | 288 |
|  | 07-376/22 | 21.5.2022 | 30.240 | 4.320 | 576 |
|  | 07-9/22 | 16.6.2022 | 31.104 | 5.472 | 864 |
|  | 07-15/22 | 12.7.2022 | 30.240 | 4.896 | 576 |
|  | 07-404/22 | 23.8.2022 | 30.528 | 5.472 | 864 |
|  | 07-412/22 | 15.9.2022 | 29.376 | 4.320 | 288 |
|  | 07-421/22 | 4.10.2022 | 29.376 | 4.320 | 288 |
|  | - | novembar | - | - | - |
|  | - | decembar | - | - | - |
| MM2 Petrovaradin - dvorište Osnovne škole „Jovan Dučić“, Preradovićeva 7 | - | januar | - | - | - |
|  | 07-333/22 | 26.2.2022 | 21.600 | 2.688 | 96 |
|  | 07-351/22 | 31.3.2022 | 23.616 | 2.880 | 288 |
|  | 07-359/22 | 22.4.2022 | 22.176 | 2.592 | 576 |
|  | 07-384/22 | 31.5.2022 | 29.376 | 3.456 | 576 |
|  | 07-390/22 | 21.6.2022 | 28.224 | 3.168 | 576 |
|  | 07-19/22 | 19.7.2022 | 29.088 | 3.744 | 864 |
|  | 07-027/22 | 25.8.2022 | 28.800 | 3.456 | 576 |
|  | 07-415/22 | 22.9.2022 | 31.680 | 4.608 | 576 |
|  | - | oktobar | - | - | - |
|  | - | novembar | - | - | - |
|  | - | decembar | - | - | - |
| MM3 Novo Naselje, dvorište vrtića „Guliver“ - Bate Brkića 1, Novi Sad | 07-317/22 | 20.1.2022 | 16.320 | 2.016 | 59 |
|  | 07-327/22 | 10.2.2022 | 14.784 | 2.016 | 96 |
|  | 07-345/22 | 17.3.2022 | 16.992 | 2.304 | 288 |
|  | - | mart | - | - | - |
|  | 07-380/22 | 25.5.2022 | 17.280 | 1.728 | 288 |
|  | 07-7/22 | 14.6.2022 | 23.616 | 2.880 | 576 |
|  | 07-396/22 | 14.7.2022 | 20.448 | 1.728 | 576 |
|  | 07-402/22 | 18.8.2022 | 18.720 | 1.440 | 288 |
|  | 07-031/22 | 8.9.2022 | 31.968 | 3.456 | 576 |
|  | - | oktobar | - | - | - |
|  | - | novembar | - | - | - |
|  | - | decembar | - | - | - |
| MM4 Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 07-311/22 | 12.1.2022 | 13.632 | 1.536 | 55 |
|  | 07-321/22 | 3.2.2022 | 12.384 | 1.248 | 96 |
|  | 07-337/22 | 3.3.2022 | 14.400 | 1.440 | 96 |
|  | 07-357/22 | 19.4.2022 | 9.504 | 864 | 288 |
|  | 07-374/22 | 19.5.2022 | 8.064 | 864 | 288 |
|  | 07-386/22 | 14.6.2022 | 11.520 | 1.152 | 576 |
|  | 07-394/22 | 12.7.2022 | 12.096 | 1.728 | 576 |
|  | 07-023/22 | 18.8.2022 | 13.248 | 2.304 | 576 |
|  | 07-410/22 | 8.9.2022 | 14.400 | 2.592 | 288 |
|  | 07-419/22 | 2.10.2022 | 14.400 | 2.592 | 288 |
|  | - | novembar | - | - | - |
|  | - | decembar | - | - | - |
| MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad | - | jan.22 | - | - | - |
|  | 07-335/22 | 28.2.2022 | 29.856 | 4.128 | 288 |
|  | 07-343/22 | 14.3.2022 | 31.968 | 3.744 | 288 |
|  | 07-361/22 | 24.4.2022 | 30.816 | 4.320 | 864 |
|  | 07-382/22 | 28.5.2022 | 35.136 | 5.184 | 1.152 |
|  | 07-392/22 | 23.6.2022 | 33.984 | 4.896 | 576 |
|  | 07-400/22 | 21.7.2022 | 33.120 | 4.320 | 576 |
|  | 07-029/22 | 30.8.2022 | 32.544 | 3.168 | 864 |
|  | 07-037/22 | 27.9.2022 | 32.832 | 4.032 | 288 |
|  | - | oktobar | - | - | - |
|  | - | novembar | - | - | - |
|  | - | decembar | - | - | - |
| MM7 Salajka - dvorište u Partizanskoj 37, Novi Sad | 07-315/22 | 18.1.2022 | 39.840 | 5.760 | 384 |
|  | 07-331/22 | 24.2.2022 | 37.344 | 4.512 | 288 |
|  | 07-349/22 | 29.3.2022 | 40.608 | 5.184 | 576 |
|  | 07-365/22 | 28.4.2022 | 37.440 | 4.608 | 576 |
|  | 07-371/22 | 17.5.2022 | 38.016 | 5.760 | 576 |
|  | 07-388/22 | 16.6.2022 | 37.440 | 5.184 | 864 |
|  | 07-17/22 | 14.7.2022 | 36.576 | 4.608 | 1.152 |
|  | 07-025/22 | 23.8.2022 | 37.440 | 5.184 | 576 |
|  | 07-033/22 | 15.9.2022 | 36.000 | 5.184 | 576 |
|  | 07-039/22 | 2.10.2022 | 36.000 | 5.184 | 576 |
|  | - | novembar | - | - | - |
|  | - | decembar | - | - | - |
| MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3, Novi Sad | 07-313/22 | 14.1.2022 | 25.632 | 2.976 | 192 |
|  | 07-329/22 | 12.2.2022 | 23.520 | 1.728 | 96 |
|  | 07-341/22 | 12.3.2022 | 22.752 | 1.440 | 288 |
|  | 07-355/22 | 17.4.2022 | 34.272 | 3.168 | 1.152 |
|  | 07-378/22 | 23.5.2022 | 30.240 | 2.016 | 576 |
|  | 07-11/22 | 21.6.2022 | 30.528 | 2.304 | 576 |
|  | 07-398/22 | 19.7.2022 | 35.136 | 4.320 | 864 |
|  | 07-406/22 | 25.8.2022 | 30.240 | 3.744 | 576 |
|  | 07-035/22 | 22.9.2022 | 38.880 | 4.320 | 576 |
|  | - | oktobar | - | - | - |
|  | - | novembar | - | - | - |
|  | - | decembar | - | - | - |
|  | Broj merenja |  | 63 | 63 | 63 |
|  | Minimalna vrednost | 8.064 | 864 | 55 |
|  | maksimalna vrednost | 40.608 | 5.760 | 1.152 |

### 6.3 Vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) prikazanih po mernim mestima u aglomeraciji Grada Novog Sada

Izmerene vrednosti indikatora dnevne buke su se kretale od 56,9 dB (januar 2022 na MM6 Stari grad – Gradska kuća) do 73,0 dB (april 2022 na MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3) (tabela 5 - 14).

Izmerene vrednosti indikatora večernje buke su se kretale od 54,5 dB (februar 2022 na MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3) do 71,7 dB (april 2022 na MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3) (tabela 5 - 14).

Izmerene vrednosti indikatora noćne buke su se kretale od 47,2 dB (april 2022 na MM4 Telep) do 71,4 dB (april 2022 na MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3) (tabela 5 - 14).

Izmerene vrednosti indikatora ukupne buke su se kretale od 50,6 dB (maj 2022 na MM6 Stari grad – Gradska kuća) do 78,1 dB (april 2022 na MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3) (tabela 5 - 14).

Zbirni prikaz broja merenja buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada kao i minimalnih, maksimalnih i srednjih vrednosti tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)*

Tabela 5

| - | LAeq | L90 | Lday dB | Levening dB | Lnight dB | Lden dB | Frekvencija Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj merenja | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Minimalna vrednost | 50,1 | 31,0 | 56,9 | 54,5 | 47,2 | 50,6 | 1000 |
| Maksimalna vrednost | 72,3 | 51,7 | 73,0 | 71,7 | 71,4 | 78,1 | 2500 |
| Srednja vrednost | 61,9 | 42,0 | 63,5 | 61,6 | 56,6 | 65,7 | - |
| Standardna devijacija | 3,29 | 4,45 | 2,96 | 3,55 | 4,87 | 3,79 | - |

* u tabeli su prikazani podaci koji se odnose na uprosečene vrednosti

Tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) srednje vrednosti indikatora dnevne buke su najmanje na MM6 Stari grad, Trg slobode, a najveće na MM7 Salajka; srednje vrednosti indikatora večernje buke su najmanje na MM3 Novo Naselje, a najveće na MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine; srednje vrednosti indikatora noćne buke su najmanje na MM3 Novo Naselje, a najveće na MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine; srednje vrednosti indikatora ukupne buke su najmanje na MM6 Stari grad, Trg slobode, a naveće na MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine (tabela 6).

Srednje vrednosti indikatora buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 6.

| Merno mesto / Srednje vrednosti indikatora buke | Lday dB | Levening dB | Lnight dB | Lden dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MM1 Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište - Hajduk Veljkova 11/a | 62,2 | 61,9 | 57,2 | 65,4 |
| MM2 Petrovaradin - dvorište Osnovne škole „Jovan Dučić“, Preradovićeva 7 | 63,9 | 62,5 | 57,9 | 66,3 |
| MM3 Novo Naselje, dvorište vrtića „Guliver“ - Bate Brkića 1, Novi Sad | 64,4 | 55,9 | 49,7 | 63,1 |
| MM4 Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28 | 62,5 | 60,7 | 53,4 | 63,5 |
| MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad | 65,5 | 65,4 | 60,9 | 69,1 |
| MM6 Stari grad, Trg slobode / Stari grad, Gradska kuća Grada Novog Sada, Centar | 59,9 | 61,8 | 52,6 | 61,7 |
| MM7 Salajka - dvorište u Partizanskoj 37, Novi Sad | 66,2 | 64,6 | 60,5 | 68,7 |
| MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3, Novi Sad | 63,2 | 59,9 | 59,9 | 67,3 |

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM1 Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište - Hajduk Veljkova 11/a, Novi Sad tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 7

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-309/22 | 9.1.2022 | 60,9 | 46,7 | 61,6 | 62,3 | 58,2 | 65,8 | 1000 |
| 07-325/22 | 8.2.2022 | 60,4 | 44,7 | 61,9 | 61,1 | 55,1 | 64,0 | 1000 |
| 07-339/22 | 10.3.2022 | 61,3 | 46,7 | 62,4 | 62,6 | 57,0 | 65,4 | 1000 |
| 07-353/22 | 15.4.2022 | 61,2 | 48,7 | 62,4 | 61,8 | 58,0 | 65,7 | 1000 |
| 07-376/22 | 21.5.2022 | 61,1 | 51,7 | 61,7 | 61,6 | 59,5 | 66,5 | 1000 |
| 07-009/22 | 16.6.2022 | 61,4 | 44,5 | 62,0 | 62,1 | 57,2 | 65,3 | 1000 |
| 07-015/22 | 12.7.2022 | 61,1 | 44,1 | 62,3 | 62,0 | 56,8 | 65,2 | 1250 |
| 07-404/22 | 23.8.2022 | 62,2 | 43,5 | 63,2 | 64,1 | 57,3 | 66,2 | 1000 |
| 07-412/22 | 15.9.2022 | 61,5 | 44,7 | 62,9 | 61,8 | 57,4 | 65,6 | 1250 |
| 07-421/22 | 04.10.2022 | 60,1 | 38,5 | 61,7 | 59,4 | 55,9 | 64,0 | 1000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Minimalna vrednost | 60,1 | 38,5 | 61,6 | 59,4 | 55,1 | 64,0 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 62,2 | 51,7 | 63,2 | 64,1 | 59,5 | 66,5 | 1250 |
|  | Srednja vrednost | 61,1 | 45,4 | 62,2 | 61,9 | 57,2 | 65,4 | - |
|  | Standardna devijacija | 0,58 | 3,47 | 0,53 | 1,18 | 1,21 | 0,82 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

* – Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi (prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010) / granične vrednosti su 50 dB za dan i veče, odnosno 40 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM2 Petrovaradin - dvorište Osnovne škole „Jovan Dučić“, Preradovićeva 7, tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 8

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07-333/22 | 26.2.2022 | 61,4 | 40,2 | 62,9 | 61,6 | 57,1 | 65,4 | 1000 |
| 07-351/22 | 31.3.2022 | 62,2 | 36,3 | 63,7 | 61,7 | 58,5 | 66,4 | 1000 |
| 07-359/22 | 22.4.2022 | 62,7 | 40,8 | 64,5 | 61,6 | 58,2 | 66,4 | 1000 |
| 07-384/22 | 31.5.2022 | 64,4 | 34,4 | 66,2 | 63,5 | 59,3 | 67,9 | 1000 |
| 07-390/22 | 21.6.2022 | 62,3 | 43,0 | 63,6 | 63,5 | 57,4 | 66,2 | 1600 |
| 07-019/22 | 19.7.2022 | 62,0 | 39,0 | 62,8 | 64,0 | 57,5 | 66,2 | 1250 |
| 07-027/22 | 25.8.2022 | 61,7 | 41,2 | 63,2 | 61,2 | 57,5 | 65,6 | 1600 |
| 07-415/22 | 22.9.2022 | 62,8 | 38,4 | 64,3 | 63,1 | 57,6 | 66,4 | 1600 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Minimalna vrednost | 61,4 | 34,4 | 62,8 | 61,2 | 57,1 | 65,4 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 64,4 | 43,0 | 66,2 | 64,0 | 59,3 | 67,9 | 1600 |
|  | Srednja vrednost | 62,4 | 39,2 | 63,9 | 62,5 | 57,9 | 66,3 | - |
|  | Standardna devijacija | 0,92 | 2,78 | 1,11 | 1,11 | 0,73 | 0,75 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

* – Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi (prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010) / granične vrednosti su 50 dB za dan i veče, odnosno 40 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM3 Novo Naselje, dvorište vrtića „Guliver“ - Bate Brkića 1, Novi Sad tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 9

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-317/22 | 20.1.2022 | 55,9 | 40,0 | 57,5 | 56,1 | 50,6 | 59,4 | 1000 |
| 07-327/22 | 10.2.2022 | 61,1 | 41,0 | 63,7 | 56,6 | 51,2 | 62,7 | 1000 |
| 07-345/22 | 17.3.2022 | 61,2 | 34,6 | 63,9 | 56,6 | 49,0 | 62,4 | 1000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07-380/22 | 25.5.2022 | 61,6 | 37,5 | 64,2 | 56,4 | 49,7 | 62,7 | 1250 |
| 07-007/22 | 14.6.2022 | 67,8 | 37,2 | 70,0 | 55,5 | 49,3 | 67,3 | 1250 |
| 07-396/22 | 14.7.2022 | 63,8 | 37,5 | 66,7 | 55,2 | 50,0 | 64,6 | 1250 |
| 07-402/22 | 18.8.2022 | 59,3 | 38,3 | 61,8 | 55,1 | 49,4 | 60,9 | 1250 |
| 07-031/22 | 8.9.2022 | 64,5 | 36,1 | 67,4 | 55,5 | 48,7 | 65,0 | 1250 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Minimalna vrednost | 55,9 | 34,6 | 57,5 | 55,1 | 48,7 | 59,4 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 67,8 | 41,0 | 70,0 | 56,6 | 51,2 | 67,3 | 1250 |
|  | Srednja vrednost | 61,9 | 37,8 | 64,4 | 55,9 | 49,7 | 63,1 | - |
|  | Standardna devijacija | 3,57 | 2,04 | 3,79 | 0,62 | 0,83 | 2,47 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

* – "Čisto stambena područja" (prilog 2, tabela 1 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010) i "industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada", koja se graniče sa stambenim područjima (Najlon pijaca) / granične vrednosti su 55 dB za dan i veče, odnosno 45 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM4 Telep - dvorište Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, Vršačka 28, Novi Sad (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 10

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-311/22 | 12.1.2022 | 61,1 | 34,6 | 62,9 | 61,3 | 54,7 | 64,3 | 1000 |
| 07-321/22 | 3.2.2022 | 61,4 | 39,1 | 63,2 | 61,2 | 54,9 | 64,4 | 1000 |
| 07-337/22 | 3.3.2022 | 62,2 | 41,5 | 64,0 | 62,0 | 55,9 | 65,3 | 1000 |
| 07-357/22 | 19.4.2022 | 57,3 | 34,8 | 59,3 | 57,6 | 47,2 | 59,5 | 1000 |
| 07-374/22 | 19.5.2022 | 57,7 | 34,4 | 59,8 | 57,1 | 49,0 | 60,0 | 1250 |
| 07-386/22 | 14.6.2022 | 61,8 | 35,9 | 63,6 | 62,3 | 54,9 | 64,8 | 1000 |
| 07-394/22 | 12.7.2022 | 61,5 | 40,3 | 63,3 | 61,6 | 55,2 | 64,7 | 1000 |
| 07-023/22 | 18.8.2022 | 61,4 | 37,1 | 63,2 | 61,3 | 54,8 | 64,4 | 1000 |
| 07-410/22 | 8.9.2022 | 62,0 | 34,9 | 63,9 | 62,0 | 54,5 | 64,8 | 1000 |
| 07-419/22 | 2.10.2022 | 60,2 | 31,0 | 62,1 | 60,2 | 52,6 | 62,9 | 1000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Minimalna vrednost | 57,3 | 31,0 | 59,3 | 57,1 | 47,2 | 59,5 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 62,2 | 41,5 | 64,0 | 62,3 | 55,9 | 65,3 | 1250 |
|  | Srednja vrednost | 60,7 | 36,4 | 62,5 | 60,7 | 53,4 | 63,5 | - |
|  | Standardna devijacija | 1,76 | 3,17 | 1,66 | 1,84 | 2,93 | 2,08 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 10 | 10 | 9 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 100,00 | 100,00 | 90,00 | - | - |

* – Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica (prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010) / granične vrednosti su 65 dB za dan i veče, odnosno 55 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad  tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 11

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07-335/22 | 28.2.2022 | 64,0 | 44,4 | 65,5 | 64,9 | 58,3 | 67,5 | 1000 |
| 07-343/22 | 14.3.2022 | 63,4 | 43,7 | 65,0 | 64,2 | 57,6 | 66,9 | 1000 |
| 07-361/22 | 24.4.2022 | 62,5 | 47,2 | 62,6 | 64,4 | 60,7 | 68,0 | 1000 |
| 07-382/22 | 28.5.2022 | 67,6 | 50,9 | 66,7 | 65,9 | 69,2 | 75,1 | 1250 |
| 07-392/22 | 23.6.2022 | 65,3 | 49,3 | 66,5 | 66,0 | 61,3 | 69,5 | 1000 |
| 07-400/22 | 21.7.2022 | 64,0 | 47,7 | 65,1 | 65,0 | 60,4 | 68,4 | 1000 |
| 07-029/22 | 30.8.2022 | 64,5 | 46,4 | 65,6 | 66,2 | 59,9 | 68,6 | 1000 |
| 07-037/22 | 27.9.2022 | 65,2 | 43,8 | 66,7 | 66,2 | 59,9 | 68,9 | 1000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Minimalna vrednost | 62,5 | 43,7 | 62,6 | 64,2 | 57,6 | 66,9 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 67,6 | 50,9 | 66,7 | 66,2 | 69,2 | 75,1 | 1250 |
|  | Srednja vrednost | 64,6 | 46,7 | 65,5 | 65,4 | 60,9 | 69,1 | - |
|  | Standardna devijacija | 1,53 | 2,63 | 1,35 | 0,82 | 3,57 | 2,55 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 5 | 4 | 8 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 62,50 | 50,00 | 100,00 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 3 | 4 | 0 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 37,50 | 50,00 | 0,00 | - | - |

* – Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica (prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010) / granične vrednosti su 65 dB za dan i veče, odnosno 55 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM6 Stari grad – Gradska kuća, Trg slobode 3, Novi Sad tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 12

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07-323/22 | 5.2.2022 | 57,9 | 46,0 | 56,9 | 62,6 | 53,2 | 62,8 | 1000 |
| 07-347/22 | 19.3.2022 | 59,2 | 44,5 | 59,0 | 63,5 | 53,0 | 63,5 | 1000 |
| 07-363/22 | 26.4.2022 | 59,0 | 42,1 | 59,6 | 62,7 | 49,3 | 62,3 | 1000 |
| 07-371/22 | 17.5.2022 | 57,8 | 43,1 | 59,4 | 58,6 | 50,6 | 50,6 | 1250 |
| 07-013/22 | 23.6.2022 | 50,1 | 45,6 | 61,3 | 63,9 | 54,3 | 64,6 | 1000 |
| 07-021/22 | 21.7.2022 | 58,8 | 43,3 | 59,5 | 60,8 | 55,3 | 63,4 | 1000 |
| 07-408/22 | 30.8.2022 | 63,6 | 42,2 | 65,7 | 62,3 | 56,9 | 66,4 | 1250 |
| 07-417/22 | 27.9.2022 | 57,1 | 39,0 | 58,1 | 60,2 | 47,8 | 60,3 | 1000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Minimalna vrednost | 50,1 | 39,0 | 56,9 | 58,6 | 47,8 | 50,6 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 63,6 | 46,0 | 65,7 | 63,9 | 56,9 | 66,4 | 1250 |
|  | Srednja vrednost | 57,9 | 43,2 | 59,9 | 61,8 | 52,6 | 61,7 | - |
|  | Standardna devijacija | 3,74 | 2,24 | 2,65 | 1,80 | 3,10 | 4,83 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 12,50 | 0,00 | 12,50 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 7 | 8 | 7 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 87,50 | 100,00 | 87,50 | - | - |

* – Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica (prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010) / granične vrednosti su 65 dB za dan i veče, odnosno 55 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM7 Salajka - dvorište u Partizanskoj 37, Novi Sad  tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 13

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-315/22 | 18.1.2022 | 65,8 | 42,6 | 67,5 | 65,6 | 60,5 | 69,3 | 1000 |
| 07-331/22 | 24.2.2022 | 65,1 | 43,5 | 66,7 | 64,7 | 60,7 | 68,9 | 1000 |
| 07-349/22 | 29.3.2022 | 64,4 | 42,7 | 65,8 | 64,1 | 61,1 | 68,8 | 1000 |
| 07-365/22 | 28.4.2022 | 66,0 | 45,4 | 66,9 | 67,4 | 62,4 | 70,5 | 1000 |
| 07-005/22 | 31.5.2022 | 65,9 | 41,0 | 67,6 | 65,1 | 61,3 | 69,6 | 1000 |
| 07-388/22 | 16.6.2022 | 64,0 | 42,5 | 65,3 | 64,0 | 60,4 | 68,2 | 1000 |
| 07-017/22 | 14.7.2022 | 63,3 | 42,6 | 64,8 | 63,0 | 59,3 | 67,3 | 1000 |
| 07-025/22 | 23.8.2022 | 64,8 | 39,5 | 66,4 | 64,5 | 60,2 | 68,6 | 1000 |
| 07-033/22 | 15.9.2022 | 64,2 | 43,5 | 65,8 | 63,4 | 60,1 | 68,1 | 1000 |
| 07-039/22 | 2.10.2022 | 64,0 | 38,1 | 65,5 | 63,8 | 59,4 | 67,7 | 1000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Minimalna vrednost | 63,3 | 38,1 | 64,8 | 63,0 | 59,3 | 67,3 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 66,0 | 45,4 | 67,6 | 67,4 | 62,4 | 70,5 | 1000 |
|  | Srednja vrednost | 64,8 | 42,1 | 66,2 | 64,6 | 60,5 | 68,7 | - |
|  | Standardna devijacija | 0,93 | 2,10 | 0,94 | 1,26 | 0,92 | 0,95 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

* – "Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečja igrališta" (prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010;) / / granične vrednosti su 60 dB za dan i veče, odnosno 50 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

Izmerene vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Levening, Lnight, Lden) na mernom mestu MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3, Novi Sad tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Tabela 14

| ID broj merenja | Datum merenja | LAeq | L90 | Lday ** dB | Levening** dB | Lnight ** dB | Lden *** dB | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-313/22 | 14.1.2022 | 65,1 | 50,2 | 64,7 | 64,8 | 65,7 | 71,9 | 2000 |
| 07-329/22 | 12.2.2022 | 62,8 | 47,0 | 63,0 | 54,5 | 64,1 | 69,8 | 1000 |
| 07-341/22 | 12.3.2022 | 59,1 | 44,2 | 61,1 | 54,8 | 55,8 | 63,2 | 1000 |
| 07-355/22 | 17.4.2022 | 72,3 | 46,9 | 73,0 | 71,7 | 71,4 | 78,1 | 2500 |
| 07-378/22 | 23.5.2022 | 56,7 | 43,4 | 57,7 | 55,6 | 55,1 | 61,9 | 2000 |
| 07-011/22 | 21.6.2022 | 55,4 | 46,9 | 65,2 | 65,0 | 61,4 | 69,0 | 2000 |
| 07-398/22 | 19.7.2022 | 61,8 | 45,1 | 62,1 | 58,4 | 62,3 | 68,4 | 2000 |
| 07-406/22 | 25.8.2022 | 56,8 | 42,5 | 58,1 | 58,4 | 51,0 | 60,4 | 2000 |
| 07-035/22 | 22.9.2022 | 61,4 | 41,9 | 63,9 | 56,1 | 52,4 | 63,1 | 2000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Broj merenja | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Minimalna vrednost | 55,4 | 41,9 | 57,7 | 54,5 | 51,0 | 60,4 | 1000 |
|  | Maksimalna vrednost | 72,3 | 50,2 | 73,0 | 71,7 | 71,4 | 78,1 | 2500 |
|  | Srednja vrednost | 61,3 | 45,3 | 63,2 | 59,9 | 59,9 | 67,3 | - |
|  | Standardna devijacija | 5,23 | 2,65 | 4,54 | 5,94 | 6,77 | 5,69 | - |
|  | Broj merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - |
|  | Procenat merenja sa prekoračenjem granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
|  | Broj merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Procenat merenja bez prekoračenja granične vrednosti za indikator buke * | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

* – „Turistička područja, kampovi i školske zone“ (prilog 2, tabela 1, Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Sl. glasnik br. 75/2010) / granične vrednosti su 50 dB za dan i veče, odnosno 45 dB za noć

** – Referentni vremenski interval za dan je 06:00 – 18:00, za veče 18:00 – 22:00 i za noć 22:00 – 06:00, u smislu nacionalnog normativa

*** – Ne postoji nacionalni normativ za Lden

Napomena: LAeq je određen za tercni frekvencijski niz u opsegu od 50 Hz do 10.000 Hz

### 6.3.1 "Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi"

Posmatrano po mernim mestima (MM1 Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište - Hajduk Veljkova 11/a i MM2 Petrovaradin - dvorište Osnovne škole „Jovan Dučić“, Preradovićeva 7) u "području za odmor i rekreaciju, bolničkih zona i oporavilišta, kulturno-istorijskih lokaliteta, velikih parkova" tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), srednja vrednost indikatora dnevne buke (Lday) kretala se od 62,2 dB do 63,9dB, srednja vrednost indikatora večernje buke (Levening) kretala se od 61,9 dB do 62,5 dB, srednja vrednost indikatora noćne buke (Lnight) kretala se od 57,2 dB do 57,9 dB, a srednja vrednost indikatora ukupne buke (Lden) kretala se od 65,4 dB do 66,3 dB (tabele 7 i 8).

U "području za odmor i rekreaciju, bolničkih zona i oporavilišta, kulturno-istorijskih lokaliteta, velikih parkova" tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), srednja vrednost indikatora dnevne buke (Lday) je iznosila 63,1 dB, večernje buke (Levening) 62,2 dB, noćne buke (Lnight) 57,6 dB, a srednja vrednost indikatora ukupne buke (Lden) iznosila je 65,8 dB (grafikon 1).

U odnosu na nacionalni normativ za zonu od 50 dB za dan i veče i 40 dB za noć, u "području za odmor i rekreaciju, bolničkih zona i oporavilišta, kulturno-istorijskih lokaliteta, velikih parkova" dnevna, večernja i noćna buka su povišene u odnosu na nacionalni normativ (grafikon 1).

Grafički prikaz srednjih vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Lden, Levening, Lnight) na teritoriji Grada Novog Sada u "području za odmor i rekreaciju, bolničkih zona i oporavilišta, kulturno-istorijskih lokaliteta, velikih parkova"  tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Grafikon 1

### 6.3.2 "Čisto stambena područja"

U "čisto stambenim područjima" (MM3 Novo Naselje, dvorište vrtića „Guliver“ - Bate Brkića 1, Novi Sad), tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), srednja vrednost indikatora dnevne buke (Lday) je iznosila 64,4 dB, večernje buke (Levening) 55,9 dB, noćne buke (Lnight) 49,7 dB, a srednja vrednost indikatora ukupne buke (Lden) iznosila je 63,1 dB (tabela 9, grafikon 2).

U odnosu na nacionalni normativ za zonu od 55 dB za dan i veče i 45 dB za noć, dnevna, večernja i noćna buka su povišene u odnosu na nacionalni normativ (grafikon 2).

Grafički prikaz srednjih vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Lden, Levening, Lnight) na teritoriji Grada Novog Sada u "čisto stambenim područjima" tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Grafikon 2

### 6.3.3 "Zona gradskog centra / gradskih saobraćajnica"

Posmatrano po mernim mestima, u "zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica" (MM4 Telep, dvorište objekta Doma zdravlja (bivša zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad), Vršačka 28, MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16 i MM6 Stari grad – Gradska kuća) tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), srednja vrednost indikatora dnevne buke (Lday) kretala se od 59,9 dB do 65,5 dB, srednja vrednost indikatora večernje buke (Levening) kretala se od 60,7 dB do 65,4 dB, srednja vrednost indikatora noćne buke (Lnight) kretala se od 52,6 dB do 60,9 dB, a srednja vrednost indikatora ukupne buke (Lden) kretala se od 61,7 dB do 69,1 dB (tabele 10-12, grafikon 3).

U "zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica" tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), srednja vrednost indikatora dnevne buke (Lday) je iznosila 62,6 dB, večernje buke (Levening) 62,6dB, noćne buke (Lnight) 55,7 dB, a srednja vrednost indikatora ukupne buke (Lden) iznosila je 64,8 dB (grafikon 3).

U odnosu na nacionalni normativ za zonu od 65 dB za dan i veče i 55 dB za noć, u zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica dnevna i večernja buka su u skladu sa nacionalnim normativom, a noćna buka je povišena (grafikon 3).

Grafički prikaz srednjih vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Lden, Levening, Lnight) na teritoriji Grada Novog Sada u "zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica" tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Grafikon 3

### 6.3.4 "Poslovno-stambena područja"

U "poslovno-stambenim područjima" (MM7 Salajka - dvorište u Partizanskoj 37) tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), srednja vrednost indikatora dnevne buke (Lday) je iznosila 66,2 dB, večernje buke (Levening) 64,6 dB, noćne buke (Lnight) 60,5 dB, a srednja vrednost indikatora ukupne buke (Lden) iznosila je 68,7dB (tabela 13, grafikon 4).

U odnosu na nacionalni normativ za zonu od 60 dB za dan i veče i 50 dB za noć, dnevna buka, večerenja i noćna buka je povišena (grafikon 4).

Grafički prikaz srednjih vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Lden, Levening, Lnight) na teritoriji Grada Novog Sada u "poslovno-stambenim područjima" tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Grafikon 4

### 6.3.5 "Školska zona"

U "školskoj zoni" (MM8 Univerzitetski kampus - Bulevar cara Lazara 3) tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), srednja vrednost indikatora dnevne buke (Lday) je iznosila 63,2 dB, večernje buke (Levening) 59,9 dB, noćne buke (Lnight) 59,9 dB, a srednja vrednost indikatora ukupne buke (Lden) iznosila je 67,3 dB (tabela 14, grafikon 5).

U odnosu na nacionalni normativ za zonu od 50 dB za dan i veče i 45 dB za noć, dnevna buka, večerenja i noćna buka je povišena (grafikon 5).

Grafički prikaz srednjih vrednosti osnovnih indikatora buke (Lday, Lden, Levening, Lnight) na teritoriji Grada Novog Sada u "školskoj zoni" tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022)

Grafikon 5

### 6.4 Uznemirenost stanovništva bukom drumskog saobraćaja u toku dana / ometenost sna bukom drumskog saobraćaja u toku noći

U odnosu na srednju vrednost Lden na mernim mestima u aglomeraciji Novi Sad tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022), procenjen procenat stanovništva veoma uznemirenog bukom (%HA) drumskog saobraćaja u toku dana iznosio je 14% u „čisto-stambenim područjima“, 16% u „zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica“, 20% u „područjima za odmor i rekreaciju“ i „školskoj zoni“, te 22% u „poslovno-stambenim područjima“. U odnosu na srednju vrednost Lnight procenjen procenat stanovništva veoma uznemirenog bukom (%HA) tokom noći (procenat stanovništva kome je san ometen bukom drumskog saobraćaja u toku noći) iznosio je 5% u „čisto-stambenim područjima“, 8% u „zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica“, 10% u „područjima za odmor i rekreaciju“, 11% u „školskoj zoni“ i 12%“ u „poslovno-stambenim područjima“  (Tabela 15 i 16).

Procenat stanovništva uznemiren bukom drumskog saobraćaja u zonama aglomeracije Novi Sad tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) u toku dana

Tabela 15

| Zona Grada Novog Sada prema nameni prostora | Lden * dB | %A | %HA |
| --- | --- | --- | --- |
| Područja za odmor i rekreaciju | 65,8 | 41 | 20 |
| Čisto stambena područja | 63,1 | 32 | 14 |
| Zona gradskog centra / gradskih saobraćajnica | 64,8 | 35 | 16 |
| Poslovno stambena područja | 68,7 | 44 | 22 |
| Školska zona | 67,3 | 41 | 20 |

* - srednja vrednost za zonu definisanu namenom površine; % A – procenat stanovništva uznemiren bukom;

% HA – procenat stanovništva veoma uznemiren bukom.

Procenat stanovništva uznemiren bukom drumskog saobraćaja u zonama aglomeracije Novi Sad tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) u toku noći

Tabela 16

| Zona Grada Novog Sada prema nameni prostora | Lnight * dB | %A | %HA |
| --- | --- | --- | --- |
| Područja za odmor i rekreaciju | 57,6 | 20 | 10 |
| Čisto stambena područja | 49,7 | 13 | 5 |
| Zona gradskog centra / gradskih saobraćajnica | 55,6 | 18 | 8 |
| Poslovno stambena područja | 60,5 | 24 | 12 |
| Školska zona | 59,9 | 23 | 11 |

* - srednja vrednost za zonu definisanu namenom površine; % A – procenat stanovništva uznemiren bukom;

% HA – procenat stanovništva veoma uznemiren bukom.

# 7. ZAKLJUČCI

Prema podacima, tokom 2022. godine (01.01.2022-05.10.2022) na teritoriji Grada Novog Sada:

- Srednja vrednost indikatora dnevne buke je povišena u području za odmor i rekreaciju, čisto stambenim područjima, poslovno-stambenim područjima i školskoj zoni, dok je i u zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica u skladu sa nacionalnim normativom;

- Srednja vrednost indikatora večernje buke je povišena u području za odmor i rekreaciju, čisto stambenim područjima, poslovno-stambenim područjima i školskoj zoni, dok je i u zoni gradskog centra / gradskih saobraćajnica u skladu sa nacionalnim normativom;

- Srednja vrednost indikatora noćne buke je povišena u područjima i zonama;

- Najmanje srednje vrednosti indikatora dnevne i ukupne buke su utvrđene na MM6 Stari grad – Gradska kuća (pešačka zona), a najmanje srednje vrednost indikatora večernje i noćne buke su utvrđene na MM3 Novo Naselje;

- Najveća srednja vrednost indikatora dnevne buke je utvrđena na MM7 Salajka - dvorište u Partizanskoj 37, a najveće srednje vrednosti indikatora večernje, noćne buke i ukupne buke su utvrđene na MM5 Stari grad - plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16;

- 14-22% stanovništva tokom dana, odnosno 5-12% stanovništva tokom noći (u zavistnosti od dela do dela grada) se smatra veoma uznemirenim bukom iz životne sredine.

# 8. PREDLOG MERA

Smanjenje nivoa buke u aglomeraciji Novi Sad u cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva može se ostvariti izborom sledećih predloženih aktivnosti:

1) Izrada akcionih planova za upravljanje bukom u životnoj sredini

- u skladu sa Direktivom 2002/49 i postojećom zakonskom osnovom, čiji je osnovni cilj smanjene nivoa buke u životnoj sredini radi smanjenja broja ljudi uznemirenih bukom;

2) Procenom uticaja buke na zdravlje stanovništva:

- procena ugroženosti / uznemirenosti / ometanja sna stanovništva dnevnom, večernjom i noćnom bukom;

3) Procenom izloženosti buci stanovništva:

- anketiranje stanovništva putem anketnih upitnika;

4) Sistematskim, kontinuiranim monitoringom buke

- obezbeđivanje automatskog praćenja nivoa buke usklađenog sa odredbama direktiva EU i zakonskim propisima;

- unapređenje informacionog sistema o nivou buke dostupnog i jasnog svima;

5) Izradom urbanističkog plana

- akustičko zoniranje celokupne površine aglomeracija;

- plansko ozelenjavanje javnih površina i pravaca duž saobraćajnica;

- ograničenje visine stambenih i poslovnih zgrada;

- fizičko ograđivanje izvora buke (građevinski radovi, rekonstrukcije);

6) Izmenom režima saobraćaja

- unapređenje upravljanja saobraćajem;

- zamena standardnih raskrsnica kružnim;

- izgradnja drumskih zaobilaznica;

- povećanje broja zona sa saobraćajnim ograničenjima;

- unapređenje ponude i kvaliteta javnog prevoza;

- povećanje broja parkirališta, javnih garaža i biciklističkih staza;

- obezbeđivanje tehničke ispravnosti vozila.

U budućim istraživanjima, izbor mernih mesta za merenje buke na teritoriji Grada Novog Sadashodno nameni prostora bi trebalo izvršiti tako da merna mesta budu reprezentativna i za utvrđivanje uticaja buke na zdravlje ljudi.

Učesnici u izradi završnog izveštaja:

| Siniša Milošević, strukovni inženjer zaštite životne sredine Živojin Lalović, diplomirani inženjer zaštite životne sredine, master Doc. dr Nataša Dragić, lekar specijalista higijene, master Prim. dr Emil Živadinović, lekar specijalista higijene, subspecijalista medicinske ekologije Prof. dr Sanja Bijelović, lekar specijalista higijene, subspecijalista medicinske ekologije higijene |
| --- |
| Načelnik CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Prof. dr Sanja Bijelović | V.D. DIREKTOR INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE Prof. dr Vladimir Petrović |