## Slide 1
„Мониторинг квалитета земљишта“
Др Јовица Васин и Милорад Живанов, мастер инж.
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

## Slide 2: Институт за ратарство и повртарство
Нови Сад

## Slide 3
Повезује базична истраживања
са примењеним истраживањима, тржиштем и пољопривредним произвођачима и државним иституцијама већ 80 година

## Slide 4
Одељење за стрна жита
Одељење за кукуруз
Одељење за сунцокрет
Одељење за уљану репицу и остало индустријско биље
Одељење за алтернативне културе и орг. производњу
Одељење за крмно биље
Одељење за повртарство
Одељење за соју
Лабораторија за земљиште и агроекологију
Лабораторија за испитивање семена
Огледно поље
ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА
ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА

## Slide 5
Лабораторија за земљиште и агроекологију
Аналитика земљишта
Аналитика воде за наводњавање
Контрола квалитета ђубрива
Контрола квалитета пестицида
Аналитика биљног материјала
ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО – Лабораторија за земљиште и агроекологију

## Slide 6: Мониторинг квалитета земљишта
Разлог мониторинга квалитета земљишта је тај што су земљишта градских заједница много више изложена антропогеном пристиску у односу на друга.
То се дешава услед развијене индустрије, саобраћаја и других притисака везаних за урбанизацију.
Са друге стране земљиште градских заједница, истовремено мора да омогући услове за производњу здравствено исправне хране.
Такође, површине под парковима, дечија игралишта и све остале спортско рекреативне површине земљишта морају, по свом квалитету, бити безбедне за грађане.

## Slide 7
Рад на пројекту се реализовао током 2018. године, а одвијао се у пет фаза:
припремна фаза (прикупљање документације)
рекогносцирање терена (обилазак терена са утврђивањем локалитета и локација узорковања)
теренска истраживања са узимањем узорака
аналитичка истраживања у лабораторији и
писање Извештаја

## Slide 8
Земљиште је узорковано у нарушеном стању, агрохемијском сондом у три слоја:
0-10 cm, 0-30 cm и 30-60 cm, по методологији Референтног узорка (метод круга)
Укупно је узето 90 узорака
Узорци су подељени у две целине:
Узорци земљишта у непосредној близини индустријских постројења
Узорци из градских паркова

## Slide 12
Просечне вредности механичког састава на анализираним локацијама су уједначена без обзира на дубину посматрања, односно на локације.
Механички састав

## Slide 14: Основна хемијска својства земљишта
реакција земљишта (рН)
садржај слободног калцијум карбоната (CaCO3)
садржај органске материје (хумуса)
садржај укупног азота
садржај лакоприступачног фосфора (P2O5)
садржај лакоприступачног калијума (K2O)

## Slide 15: pH вредности земљишта у индустријским зонама

## Slide 16: pH вредности земљишта у парковима града Новог Сада

## Slide 17: садржају хумуса у индустријским зонама
30-60 cm
0-30 cm

## Slide 18: садржају хумуса у парковима
30-60 cm
0-30 cm
Сви испитивани узорци земљишта у парковима града Новог Сада, на дубини земљишта 0-30 cm, према садржају хумуса припадају класи слабо хумозног земљишта.

## Slide 19: Потенцијално токсични елементи
Према садржају испитиваних елемената у односу на критеријуме из Уредбе за непољопривредно земљиште, ниједан од испитиваних 60 узорака са обе дубине земљишта (0-10 cm и 0-30 cm) како индустрије, тако и пракова, не прелази граничну вредност за садржај арсена (As), хрома (Cr) и олова (Pb).
За садржај осталих токсичних елемената је следећи број узорака који прелази прописану граничну (ГВ) и ремедијациону вредност (РВ): кадмијум (Cd) 4 узорка прелази ГВ, од којих један узорак прелази РВ; кобалт (Co) једна узорак је на самој граници ГВ; бакар (Cu) 12 узорака прелази ГВ, од којих 3 узорка прелазе РВ; никал (Ni) 3 узорка прелазе ГВ; цинк (Zn) 6 узорака прелази ГВ; жива (Hg) 2 узорка прелазе ГВ.

## Slide 20
На свим утврђеним локацијама са садржајем појединих токсичних елемената преко прописаних граничних вредности како индустрије, тако и паркова, неопходна су даља истраживања и континуирано праћење квалитета.

## Slide 21: Садржај PAH-ова
Од 30 анализираних узорака земљишта у овом пројекту збир концентрација 10 РАН-ова био је изнад граничне вредности само у два узорка, али вишеструко нижи од ремедијационе вредности
Детектовани профили РАН-ова одговарају антопогеном типу
У 28/30 узорака је установљено да су детектовани PAH-ови пирогеног порекла

## Slide 22: Садржај микроорганизама
Присуство и бројност врста из рода Аzotobacter зависили су првенствено од pH реакције земљишта, али и од садржаја хумуса и лакоприступачног фосфора и калијума.
Просечна дехидрогеназна активност и бројност свих испитиваних група микроорганизама значајно је већа у земљиштима где је садржај хумуса био виши од 2%, што потврђуе да је органска материја веома битна одредница за развој и активност микроорганизама.

## Slide 23
Присуство Escherichia coli забележено је у свим узорцима земљишта паркова. Утврђена бројност Escherichia coli није велика, али може указивати на потенцијални санитарни проблем.

## Slide 24
На основу ових података као документоване основе, Институт за ратарство и повртарство, као надлежна институција, овим Пројектом даје смернице за заштиту и оптимално коришћење земљишта. Подаци о квалитету земљишта су неопходни приликом издавања дозвола за градњу објеката у индустријским зонама, а такође овакви подаци су неопходни у праћењу стања животне средине у којој борави већи број грађана (паркови).
Добијени резултати истраживања указују на потребу наставка оваквих анализа земљишта и у наредном периоду.

## Slide 25: Хвала на пажњи